MA 60 МА 120 MA 240

Микшер-усилитель

Руководство пользователя

Инструкции по технике безопасности

Перед началом работы с прибором прочтите все инструкции по технике безопасности.

При установке устройства соблюдайте следующие условия:

Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло

Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость

При подключении устройства учитывайте следующее

Начинайте подключение только после того, как почтете до конца все инструкции

Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

НИКОГДА не располагайте микрофонный кабель рядом с силовыми, телефонными кабелями, линиями данных.

НИКОГДА не прокладывайте кабель линий 100 В рядом с линиями данных, телефонным или любым другим низковольтным кабелем.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при соединении микрофонного кабеля, убедитесь в правильном подключении экранного проводника.

ВСЕГДА используйте кабель с двойной изоляцией для линий громкоговорителей.

УБЕДИТЕСЬ,  что все громкоговорители  работают в синфазном режиме.

УБЕДИТЕСЬ в отсутствии коротких замыканий в линиях громкоговорителей перед подключением их к усилителю.

Передняя панель

Регулятор уровня входного сигнала 1 канала

Регулятор уровня входного сигнала 2 канала

Регулятор уровня входного сигнала 3 канала

Регулятор уровня входного сигнала 4 канала

Регулятор уровня входного сигнала 5 канала

Регулятор уровня низких частот (Bass)

Регулятор уровня высоких частот (Treble)

Общий регулятор громкости MASTER

Кнопка включения/выключения питания

Задняя панель

- Вход питающего кабеля

Предохранитель переменного тока

Клемма «заземления»

Клеммы подключения источника питания постоянного напряжения  24 В

Клеммы подключения линий громкоговорителей (8 Ом / 70 В / 100 В)

Линейный выход AUX OUT (RCA) (регулируемый MASTER)

Линейный выход TAPE OUT (RCA)

Линейный вход AUX3 (RCA)

Регулятор уровня сигнала AUX3

Переключатель MIC5/AUX2

Вход MIC5 (XLR) – канал 5

Переключатель MIC4/AUX1

Вход MIC4 (XLR) – канал 4

Переключатель MIC3/TEL

Вход MIC3 (XLR) – канал 3

Вход MIC2 (XLR) – канал 2

Вход MIC1 (XLR) – канал 1

Селектор величины питающего напряжения (115 В / 230 В)

Линейный вход AUX2 (RCA) – канал 5

Линейный вход AUX1 (RCA) – канал 4

Телефонный вход – канал 3

Подключение

Электропитание

Трансформатор блока питания усилителя рассчитан на работу со входным напряжением 115 В или 230 В переменного тока. Выбор осуществляется селектором на задней панели. По умолчанию переключатель установлен в положение 230 В.

Резервное питание

При использовании внешних батарей заземлите устройство через клемму на задней панели.

Будьте внимательны, соблюдайте правильную полярность.

Подключение микрофонов 1-5

Все микрофонные входа симметричные.

XLR

Pin1: Экран

Pin2: Сигнал (посыл)

Pin3: Сигнал (возврат)

Вход AUX1-3

К линейным входам AUX1-3 могут быть подключены внешние источники звукового сигнала: AM/FM-тюнер, CD-плеер.  Уровень входного сигнала регулируется соответствующим регулятором.

Вход AUX выполнен на разъеме RCA.

SLEEVE: Экран

PIN :        Сигнал (+)

Линейный выход AUX OUT,  TAPE OUT

Выход служит для подключения к дополнительному усилителю в случае, когда необходимо увеличить выходную мощность или осуществить запись.

Выход TAPE OUT не регулируется (уровень сигнала не изменяется при использовании регуляторов MASTER, BASS, TREBLE).

Выход выполнен на разъеме RCA

Линия 100В / 70В

Все громкоговорители подключаются параллельно, и их общая суммарная мощность не должна превышать выходной мощности усилителя.

Низкий импеданс (8 Ω)

Выход позволяет использовать с усилителем стандартные колонки с низким импедансом. Минимальное подключаемое сопротивление должно быть 8 Ом.

Спецификация

| МОДЕЛЬ | МА 60 | МА 120 | МА 240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность | 60 Вт | 120 Вт | 240 Вт |
| Питание | переменное | 115В / 230В, 50/60 Гц (±10%) |
|  | постоянное | 24В |
| потребляемая мощность при AC | 160 Вт | 400 Вт | 760 Вт |
| потребляемая мощность при DC | 96 Вт | 192 Вт | 360 Вт |
| Выход | громкоговорители: 8Ω, 70В, 100В |
|  | TAPE OUT, AUX OUT: 1В / 150Ω |
| Вход | канал 1-3: MIC 1÷3 : 1 мВ / 600Ω (XLR симметричный) |
|  | TEL (терминал): 100 мВ / 600Ω |
|  | канал 4: MIC 4 : 0,5 мВ / 600Ω (XLR симметричный) |
|  | AUX 1: 100 мВ / 22 кΩ (RCA несимметричный) |
|  | канал 5: MIC 5 : 100 мВ / 600Ω (XLR симметричный) |
|  | AUX 2: 100 мВ / 22 кΩ (RCA несимметричный) |
|  | AUX 3: 100 мВ / 22 кΩ (RCA несимметричный) |
| Частотный диапазон | MIC 1÷5 : 60 Гц÷15 кГц (± 3 дБ) |
|  | : 50 Гц÷20 кГц (± 3 дБ) |
|  | TEL : 50 Гц÷15 кГц (± 3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | MIC 1÷5 : 60 дБ |
|  | AUX 1÷3 : 80 дБ |
|  | TEL : 80 дБ |
| Эквализация | НЧ : 100 Гц ±10 дБ ВЧ : 10 кГц ±10 дБ |
| Фантомное питание | MIC 1÷5 |
| Индикация | питание, уровень сигнала |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 425х88х305 |
| Вес | 7,5 кг | 9 кг | 10,5 кг |
| Вариант установки | настольный / установка в 19” |