«РАСТЕК»

общество с ограниченной ответственностью

Российская Федерация, 248033 г. Калуга, ул. Академическая, 8, тел/факс (4842) 72-92-98,

E-mail: rostek-kaluga@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Извещатель пожарный ручной «ИР-1 М»

Извещатель предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации. Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы совместно с приборами приёмно-контрольными пожарными   реагирующими на изменение активного сопротивления шлейфа пожарной сигнализации.

Основные технические характеристики извещателя

Напряжение питания (постоянное), В…………………………………………..от 9 до 30

Максимальный ток, мА:

- в дежурном режиме работы, не более………….………………..…………………0,045

- при включении сигнала «Пожар», не более…………..………………………….…..25

Максимальный ток при включении сигнала «Пожар» должен ограничиваться с помощью приёмно-контрольного прибора или дополнительного внешнего резистора на уровне не более 25мА.

Габаритные размеры, мм ……………………………………………………….... 90х90х32

Масса, кг, не более…………………………………………………………..…………… 0,08

Диапазон  рабочих температур,. °С ………………………………………. от -10 до +55

Максимальная относительная влажность при температуре  +40ºС, % …………... 93

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 ………………….. IP41

Средний срок службы, лет, не менее …………………………………………………….10

Сертификат соответствия №RU C-RU.АБ03.В.00011/19 (действителен до 17.02.2024 года)

Если Вас заинтересовало настоящее предложение, обращайтесь в Калугу по телефонам: (4842) 72-92-98; (910) 517-48-64 или по электронной почте

Rostek-kaluga@mail.ru

S9105174864@gmai.ru

Serg_ola66@mail.ru

С уважением, начальник отдела маркетинга

Серегина Ольга Викторовна