ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Аппаратура передачи

Видеосигнала и RS485 по одномодовому оптоволокну

OVT/OVR-1S

### Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2013-

1. Назначение.

##### Аппаратура передачи видеосигнала по одномодовому оптоволокну OVT/OVR-1S предназначена для передачи полного (цветового) видеосигнала по ГОСТ7845-92 и сигналов RS485 на расстояние до 15000 метров по одному одномодовому оптоволоконному кабелю.

##### Комплект аппаратуры передачи состоит из передающего (передатчика OVT-1S) и приемного (приемника OVR-1S) устройств, которые подключаются к одномодовому оптоволоконному кабелю. Передача видеосигнала осуществляется от OVT-1S к OVR-1S. Передача RS485  осуществляется от OVR-1S к OVT-1S.

Аппаратура предназначена для работы в составе охранных телевизионных систем по ГОСТР51558-2000.

Устройства имеют высокую линейность тракта приема-передачи во всем диапазоне частот спектра полного видеосигнала, что обеспечивает высокое качество передаваемого изображения.

Аппаратура оснащена встроенной схемой автоматической регулировки усиления (АРУ) по размаху синхроимпульсов и не требует дополнительной настройки в процессе эксплуатации.

Передатчик и приемник имеет световую индикацию наличия питающего напряжения «POW» красного цвета. Приемник OVR-1S имеет световой индикатор зеленого цвета «ACT», индицирующий работоспособности канала передачи Видео, который гаснет при обрыве оптоволоконного кабеля. Передатчик OVT-1S имеет световой индикатор зеленого цвета «ACT», индицирующий работоспособность канала передачи RS485, который гаснет при обрыве оптоволоконного кабеля.

В качестве линии передачи необходимо использовать одномодовый оптоволоконный кабель оконцованный оптическими разъемами типа FC .

Подключение соединительных кабелей осуществляется через клеммные колодки.

Устройства имеют систему ускоренного прогрева для эксплуатации в условиях пониженных температур.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации аппаратуры в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.1, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 400С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

2. Комплект поставки.

| Передающее устройство OVT-1S | - 1шт. |
| --- | --- |
| Приемное устройство OVR-1S | - 1шт. |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-передающее устройство OVT-1S | 1 |  |
|  | Приемо-передающее устройство OVR-1S | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812)447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Настройка.

5.1. Подключить к входу передатчика OVT-1S источник телевизионного сигнала - ТВ камеру, а к выходу приемника OVR-1S монитор. Аппаратура не требует дополнительной настройки при условии ее правильного подключения и передачи видеосигнала,  параметры которого соответствуют ГОСТ7845-92.

5.2 Подключить к OVR-1S передатчик RS485 (пульт, DVR и т.п.).

5.3 Подключить к OVT-1S приемник RS485 (speed dome, приемник телеметрии и т.п.).

5.4. Подать питающие напряжения на передатчик OVT-1S и приемник OVR-1S в соответствии с их техническими характеристиками и убедиться в наличии питающих напряжений по свечению соответствующих индикаторов «POW», а также целостности линии по свечения индикатора «ACT» на приемнике и передатчике, а также   в наличии телевизионного изображения на экране монитора. В противном случае отключить питание и проверить правильность подключения.

3. Основные технические характеристики.

3.1. Технические характеристики аппаратуры приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | Передатчик OVT-1S | Приемник OVR-1S |
| Колличество входов/выходов видео | 1 |
| Колличество входов/выходов RS485 | 1 |
| Максимальная дистанция передачи, м | 20000 |
| Тип излучателя | лазер | лазер |
| Длина волны излучателя, нм | 1310 | 1530 |
| Тип оптоволоконного кабеля | одномодовый |
| Тип разъема оптического подключения | SC |
| Количество используемых волокон | 1 |
| Оптический бюджет, дБ | -25дБм |
| Глубина АРУ канала Видео, дБ | 6 |
| Номинальный размах передаваемого видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1 |
| Видеостандарт | PAL, CCIR |
| Разрядность ЦАП/АЦП, бит | 10 |
| Компрессия | нет |
| Интерфейс канала данных | RS485 |
| Максимальная скорость передачи , бод | 28800 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | Стабилизированное 12(1,5 |
| Потребляемый ток номинальный, мА, не более | 175 | 140 |
| Потребляемый ток в режиме прогрева, мА, не более | 475 | 440 |
| Индикация: |  |
| -наличия питания | «POW» | «POW» |
| -целостность линии | «ACT» | «ACT» |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 40 до плюс 80 |
| Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм | 140x28x100 | 140x28x100 |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение аппаратуры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Расположение разъемов приведено на рис.2

4.2. Схема подключения передатчика OVT-1S и приемника OVR-1S приведена на рис.1.

Рис.1.

4.3. Установочные размеры корпусов передатчика OVT-1S и приемника OVR-1S  приведены  рис.3.

4.4. Перед подключением аппаратуры необходимо определить места установки передатчика и приемника и закрепить их. Проложить оптоволоконный кабель, разделать его концы и подключить к передатчику и приемнику.

4.5. Подключить передатчик OVT-1S и приемник OVR-1S согласно схеме подключения, соблюдая полярность. Убедиться в правильности их подключения.

Рис 2.

Расположение разъемов и индикации

Рис .3.

Установочные размеры OVT/OVR-1S

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001

6

Питание

12В

RS485

OVT-1S выход

OVR-1S вход

Видео

OVT-1S   вход

OVR-1S выход

Вход/выход

оптоволкна

Разъем FC