ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

«WIG-RS485»

ПАСПОРТ

ПАДФ.425723.016 ПС

Екатеринбург

2012

- Основные сведения

Предназначен для преобразования кода с универсальных считывателей пластиковых карт и передачи кода посредством интерфейса RS485. Предназначен для работы в составе приборов: контроллер «Biosmart Prox-E» , контроллер «Biosmart Prox v2».

- Основные технические характеристики

| – Интерфейс | Wigand-26 , RS485 |
| --- | --- |
| – Скорость обмена, бит/сек. | 115200 |
| – Напряжение питания постоянного тока, B | 12 |
| – Максимальный ток потребления, мА | 20 |
| – Гальваническая развязка, B | 1500 |
| – Индикация режима прием/передача | есть |
| – Масса нетто, гр. | 80 |
| – Масса брутто, гр. | 100 |
| – Габаритные размеры (L x W x H), мм. | 60х32х23 |

- Комплектность

| – Преобразователь интерфейса WIG-RS485, шт. | 1 |
| --- | --- |
| – Паспорт, шт. | 1 |
| – Упаковка, шт. | 1 |

- Заметки по эксплуатации и хранению

Рисунок1: Внешний вид плат

| 1 | +12В (выходное напряжение для считывателя карт) |
| --- | --- |
| 2 | Общий |
| 3 | D0 (Wiegand интерфейс связи со считывателям карт) |
| 4 | D1 (Wiegand интерфейс связи со считывателем карт) |
| 5 | Управление зеленым светодиодом считывателя карт |
| 6 | Управление красным светодиодом считывателя карт |
| 7 | Управление звуковым сигналом считывателя карт |
| 8 | Общий |
| 9 | +5В (выходное напряжение для стороннего считывателя) |
| 10 | Общий |
| 11 | +12В (напряжение питания) |
| 12 | OB |
| 13 | -485 (интерфейс связи с контроллером карт «Biosmart Prox v.2») |
| 14 | +485 (интерфейс связи с контроллером карт «BioSmart Prox v.2») |

Таблица 1: Контакты преобразователя интерфейса WIG-RS485

Преобразователь интерфейса WIG-RS485  допускает транспортировку в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 70°С.

Преобразователь интерфейса WIG-RS485  следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 70°С и относительной влажности  воздуха 60%.

- Утилизация

Преобразователь интерфейса «WIG-RS485» не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на  преобразователь интерфейса «WIG-RS485»  в течение 24 месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия изготовителя не распространяется на преобразователи интерфейса «WIG-RS485», вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

C правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru.

- Свидетельство о приемке

Преобразователь интерфейса «WIG-RS485» заводской № _________________ соответствует требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Ответственный

за производство   _______________	  _____________________                 ________

(личная подпись)	            (расшифровка подписи)	          (дата)

- Свидетельство об упаковке

Преобразователь интерфейса «WIG-RS485»  заводской № ________________ упакован

ООО «Прософт – Биометрикс» согласно требованиям  ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный	  _______________	        _____________________               ________

(личная подпись)	             (расшифровка подписи)	        (дата)

Представитель

ОТК	             _______________            ____________________                 ________

(личная подпись)	            (расшифровка подписи)	       (дата)

МП

Дата продажи  ___________

Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620102 г. Екатеринбург  ул. Зоологическая, 9

Тел. (343) 356-51-11

Факс (343) 356-51-11

Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru

Web : www.bio-smart.ru

# Text boxes

15