|  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERLIN RMT Пульт дистанционного управления для приемника-интрефейса MERLIN 2080 ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Инструкция по установке P/N: 7101153 |  | Введение Брелки RMT 2/4 являются пультами дистанционного управления. Они рассчитаны на работу с приемником-интерфейсом MERLIN 2080. RMT-2 имеет 2 кнопки, а RMT-4 имеет 4 кнопки. Устройства снабжены зацепом для ношения на поясе или кармане. На микропереключателях можно выставить любую из 59049 кодовых комбинаций. Внутренние переключатели позволяют включать один или два канала на RMT-2 или от двух до четырех каналов на RMT-4. Особенности Эргономичный дизайн для наиболее комфортного использования Универсальная символика Ограждение на кнопке "Паника" для исключения случайного нажатия и пользования в темноте Мощный стабильный передатчик Надежные кнопки с четким нажатием Простая замена батареи Индикатор передачи |  | Рис. 1 - MERLIN RMT-2 Двухкнопочный пульт |  | Рис. 2 - MERLIN RMT-4 Четырехкнопочный пульт |

| 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| Использование Перед использованием обязательно прочтите это руководство. Выполните следующие действия: Открутив винты сзади на корпусе, откройте устройство. Установите код на 10-сегментном микропереключателе (См. стр. 6) Включите нужные каналы (См. таблицу на стр. 6) Соберите корпус, заверните винты Протестируйте работу Нажмите каждую кнопку один раз на короткое время и убедитесь, что номер канала отображается на приемнике (MERLIN 2080) Примечание :Наибольшая дальность достигается при ориентации передатчика, как показано на рис. 1 и 2. Установка переключателей Переключатели установка кода. Имеется десять трехпозиционных ("-", "0" и "+") переключателей для выбора кода. Для установки "секретного кода системы" приведите каждый из них в нужное положение. Помните, что все устройства должны иметь такой же код, что и приемник (Merlin 2080). Обязательно выберите свой собственный код (одинаковый для всех устройств). |  | Переключатели выбора каналов Используя приведенную ниже таблицу, настройте, какие из каналов будут использоваться, а какие нет. Таблица выбора активных каналов |

| 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы RMT-2 и RMT-4 могут быть настроены для управления каналами приемника MERLIN 2080. Они могут иметь: RMT- 2 - два активных канала или один (См. рис. 1 и таблицу на стр. 6). RMT - 4 - четыре, три или дваактивных канала (См. рис. 2 и таблицу на стр. 6). Это сделано для максимальной гибкости в использовании. Рекомендуется при каждом включении/выключении канала в пульте выключить и включить опять питание приемника MERLIN 2080. Обслуживание RMT-2 и RMT-4 рекомендуется обслуживать следующим образом. Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света или источников тепла. Избегайте контакта с водой и другими жидкостями. Храните в прохладном сухом месте. При длительном хранении выньте батарею. |  | WARRANTY Manufacturers warranty on this product is for a period of 1 year from the date of purchase against defects in materials and workmanship. Manufacturers warranty hereunder is limited to the repair or replacement, at manufacturer┤s option, if the product is found to be defective under normal use during the warranty period. The warranty hereunder is given favour of the original purchase only. Subject to the above warranty, manufacturer┤s liability and that of its distributors, resellers and agents is wholly limited to the original purchase price and no payment will be made for related or consequential loss including but not limited to labour costs incurred in inspection, replacement or repair of defective products. This warranty is given expressly and in place of all other expressed or implied warranties of merchantability and fitness for particular purpose and this warranty is the only warranty made by the manufacturer. No agent, representative or employee of the manufacturer has the authority to waive, alter or add to the printed provisions of this warranty, to make any representation of warranty not contained herein or to extend this warranty to anyone other than original purchaser of the product. The MERLIN RMT is guaranteed against defects in material and workmanship for a period of 12 months from date of purchase. Return the faulty product with a dated proof of purchase to your dealer for replacement. NOTICE The MERLIN RMT is designed to send an electronic signal to alarm control systems, should intrusion occur, the warranty does not make the manufacturer or the distributor of the MERLIN RMT an insurer nor shall either be held liable for consequential damages resulting from any breach or warranty, express or implied, applicable to their use. The MERLIN RMT warranty is valid only if the original purchaser presents a dated proof of purchase |  | Характеристики Источник энергии Щелочная батарея 12Vdc Потребляемый ток 5.5 mA Число каналов RMT - 2 2 кнопки-Вкл/Выкл, Паник RMT - 4 4 кнопки - Вкл/Выкл, Паник, кан. #5,кан. #6 Кодовых комбинаций 59,049 (310 ) Рабочая температура 0(C to +50(C (32(F to +122(F) Частота передачи 303.825 или 418.0 или 433.92 MHz Излучаемая мощность 0 dbm (1 mW) Размер 84Lx45Wx21D mm (3.3 x 1.8 x 0.83 in) Вес с батареей TBD gr (TBD oz) Crow оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предупреждения. |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD: INTERNATIONAL HEADQUARTERS ISRAEL: 57 Hamelacha St. Holon 58855 Tel 972-3-556 9937 Fax 972-3-559 2981 CROW ELECTRONIC ENGINEERING INC. USA: 2160 North Central Road Fort Lee, N. J. 07024 Tel 1-800-GET CROW (201) 944 0005 Fax (201) 944 1199 CROW (AUSTRALIA) P/L AUSTRALIA : 439 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 Tel 61-3-9596 7222 Fax 61-3-9596 0888 CROW SECURITY PRODUCTS LTD. UK: Unit 5, Bradford on Avon Marina Widbrook Bradford on Avon Witshire BA15 1UD Tel 01225 863 138 Fax 01225 863 171 CROW POLAND POLAND: VIDICON 01-199 Warsaw ul. Leszno 34/36 Tel 48 22 632 9666 Fax 48 22 632 55543 Кроу-Русс Россия: Москва, ул. Электрозаводская 29. Тел: (095) 964 07 83 Тел/факс: (095) 913 24 85 Эта инструкция имеет приоритет над всеми, выпушенными ранее декабря 1996. |
|  |  | 3515301B.DOC |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  | Рис. 3 - Печатная плата |  | Замена батареи Отвинтить винт на задней стороне устройства (через отверстие в зацепе) Снимите заднюю крышку Замените батарею, соблюдая полярность (маркировка "+") Используйте только щелочные (Alkaline) батареи, например: Eveready - A23, Varta -VA23GA, Duracell - MS21/MN21, GP -23A or similar ТЕСТ ДАЛЬНОСТИ Необходимо время от времени производить тестирование состояния батареи и дальности передачи. Сделайте короткое нажатие на каждую кнопку, и проверьте, что номер канала возникает на приемнике. Проверьте работу релейных выходов по индикации на подключенной к приемнику контрольной панели. |

# Text boxes

Внимание !

Никогда не оставляйте фабричный код.

На приемник

Индикатор передачи

Паника (канал 7)

Включение/ выключение (канал 8)

На приемник

Паника (канал 7)

Включение/ выключение (канал 8)

Канал 6

Канал 5

Индикатор передачи

Включение/выключение каналов

Антенна

Передатчик

Держатель платы

Плата

Крепление

Антенна

Код

Контакт батареи

Ограничитель

Корпус

Щелочная батарея 12 В.