| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-GBDG БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N 7103407 Rev. B A.Y |  | Основные характеристики FW-GBDG беспроводной детектор разбития стекла с круговой диаграммой направленности. Для достижения наилучших результатов рекомендуется устанавливать детектор не ближе 1 метра от стекла. FW-GBDG является датчиком разбития стекла беспроводной серии FREEWAVE. При сработке датчика информация о тревоге отображается на контрольной панели или на ЖКИ индикаторе приемника. Периодически посылаемый детектором тестовый сигнал (каждые 12-14 минут) позволяет постоянно контролировать состояние системы. |  | ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА Передовой дизайн Технология энергосбережения Долговечная литиевая батарея Частотный диапазон: 868MHz, 433MHz Контроль тампера Обмен тестовыми сигналами Контроль разряда батареи Дальность действия до 300м. Уникальный ID номер |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| ОПИСАНИЕ ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ: – каждые 12 – 14 минут ТРЕВОГА: Передается на приемник или контрольную панель РАЗРЯД БАТАРЕИ: – когда напряжение батареи падает ниже 2.4 В передается сигнал тревоги или разряда батареи. ТАМПЕР: – при несанкционированном вскрытии корпуса датчика происходит передача сигнала вскрытия датчика Избегайте установки датчика Помещения с плотными шторами Помещения внутренними ставнями В углах комнаты Не рекомендуется устанавливать В стеклянных галереях На шумных кухнях В гаражах Кладовках На лестничных клетках В маленьких ванных И других маленьких помещениях |  | Замечание: FW-GBDG не всегда срабатывает от пулевого пробоя стекла.. Датчик всегда следует устанавливать внутри защищаемого помещения. Рекомендованные размеры стекла Минимальная площадь 0.3м x 0.6м Толщина: В раме: 2.4мм - 6.4мм Закаленное 3.2мм - 6.4мм Армированное 6.4мм Ламинированное 3.2мм - 6.4мм УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Во избежание ложных срабатываний не следует устанавливать детектор ближе 1.2 м от источников шума (телевизоры , громкоговорители, раковины, двери , и т.п..). Микрофон детектора должен быть направлен в сторону защищаемого окна Лучшими местами для установки детектора являются стена напротив окна и потолок в непосредственной близости от окна на расстоянии 2-3 метра от окна. |  | СНЯТИЕ КРЫШКИ Для снятия крышки надавить на основание датчика по длинной его стороне и снять крышку вверх |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| УСТАНОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ |  | РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ Детектор не рекомендуется устанавливать ближе 1 метра от стекла. Рекомендуется установка:. на противоположной окну стене до 6 м. на потолке – до 6 м. для армированного стекла – не далее 3.5м. ТЕСТЕР РАЗБИТИЯ СТЕКЛА Для тестирования детектора используется тестер разбития стекла FG-701 или аналогичные. Методика тестирования указана в инструкции к тестеру |  | РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕКТОРА Процедура регистрации детектора в системе описана в инструкции к приемным устройствам (контрольные панели или приемник MERLIN PRO) ТЕСТИРОВАНИЕ После установки детектора рекомендуется провести его тестирование. Для этого необходимо разместить тестер на защищаемом окне и провести имитацию разбития, светодиод на детекторе должен загореться. |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| БАТАРЕЯ В детекторе используется литиевая батарея 3.6 В. Когда напряжение батареи падает ниже 2.4 В передается сигнал тревоги или разряда батареи. После чего батарею в 30-ти дневный срок необходимо заменить. Замена батареи Снять верхнюю крышку. Извлечь батарею. Разрядить конденсатор, закоротив джампер отверткой. Вставить новую батарею, соблюдая полярность. |  | сПЕЦИФИКАЦИЯ Корпус Негорючий полистерол Напряжение питания 2.8 - 4.5 В Ток потребления 23(A в режиме ожидания 5mA при включении светодиода Время сработки 4 сек RF защита 20В/метр, 1MHz - 1000MHz Микрофон Электретный направленный Цвет Белый Протокол FreeWave Частоты 868MHz / 433MHz Идентификация Уникальный ID код – 24 бит Передаваемые события Тревога, тампер, тестовый сигнал, разряд батареи. Периодичность тестового Сигнала 12~14 мин |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: Crow Electronic Engineering Ltd. 12 Kineret St. Airport City P.O. Box 293, Ben Gurion Airport, 70100 Tel: 972-3-9726000 Fax: 972-3-9726001 E-mail: support@crow.co.il USA: 2160 North Central Road, Fort Lee, N.J. 07024 Tel: 1-800-GET CROW or (201) 944 0005 Fax: (201) 944 1199 E-mail: support@crowelec.com AUSTRALIA: 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 Tel: 61-3-9596 7222 Fax: 61-3-9596 0888 E-mail: crow@crowaust.com.au POLAND: VIDICON SP. ZO. O. 15 Povazkowska St. 01 – 797 Warsaw Poland Tel: 48 22 562 3000 Fax: 48 22 562 3030 E-mail: vidicon@vidicon.pl LATIN AMERICA: CROW LATIN AMERICA 5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711 E-mail: sales@crowlatinamerica.com RUSSIA: Кроу н Рус Москва Ул. Электрозаводская 29 Tel 495 9637967 Fax: 495 9640783 E-mail: crow@crowrus.ru |

# Text boxes

##### N345

Для настенной установки