| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. 7111108 |  | GBD-II D является датчиком разбития стекла нового поколения. GBD-II D реагирует не только на разбитие, но и на резку стекла алмазом. Это стало возможным благодаря применению специально разработанного микропроцессора. Процессор GBD-II D позволяет решить проблему ложных срабатываний, а также отличить звук резки стекла. Нет необходимости укреплять детектор прямо на стекле, обеспечивая защиту по всему объему, он один может охранять несколько окон. ХАРАКТЕРИСТИКИ * Микропроцессорный анализ сигнала позволяет игнорировать помехи окружающей среды. * Регулировка чувствительности . * Осуществляется защита по всему объему. * Возможна установка на стене или потолке. |  | УСТАНОВКА Возможна как настенная, так и потолочная установка датчика |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| МЕСТО УСТАНОВКИ * Если окна закрыты плотными шторами, детектор следует разместить за ними: либо на раме окна, либо выше, в противном случае шторы могут блокировать звук. * Установите датчик в зоне прямой видимости защищаемых окон. * При защите нескольких окон в комнате при помощи тестера определите его оптимальное расположение. * Не рекомендуется устанавливать прибор в местах со значительными воздушными потоками и вблизи звонков более 5см в диаметре. Примечание: для достижения равноудаленности от нескольких окон рекомендуется потолочная установка датчика |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА 1. Используя маленькую плоскую отвертку отжать выступ в отверстие нижней крышки - снять верхнюю крышку. 2. Вынимать плату из корпуса нет необходимости. 3. Протянуть провод через отверстие “В”(См. рис. 1). 4. Используя монтажные отверстия “А” установить детектор. 5. Подключить провода (См. подключение к контактной колодке). 6. Закрыть верхнюю крышку. |  | РИС. 2 – ЗАДНЯЯ КРЫШКА |
| 7 |  | 8 |  | 9 |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТАКТНОЙ КОЛОДКЕ

контакт 1 , отмеченный минусом -12 - подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока  9 - 16  на контрольной панели.

контакт 2 , отмеченный плюсом +12 - подключить к положительному выходу источника постоянного тока  9 - 16 контрольной панели

контакты 3 и 4 , “” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить  эти   выходы к  постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне контрольной панели.

|  |  | Когда передняя крышка детектора открывается, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги. контакты 5 и 6, - отмеченные “ ” - выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне контрольной панели. контакт 7 , отмеченный EOL – для подключения по схеме с оконечным резистором |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЛАТЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК Перемычки светодиодов Перемычки тестирования |  | ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА Установите перемычки: LED=ON, SHOCK=ON. 1. Используйте тестер в ручном режиме для имитации звука бьющегося стекла. Проверьте чтобы загорелся желтый светодиод .Если светодиод не загорается, поверните потенциометр SENS по часовой стрелке. Для уменьшения чувствительности – против часовой стрелки 2. Ударьте рукой по твердой поверхности, столу или двери. Должен загореться Зеленый светодиод. Отрегулируйте чувствительность при необходимости . 3. Теперь переведите имитатор в автоматический режим и следите за красным светодиодом. Если он загорается - Ваш детектор настроен. Примечание При резке стекла алмазом должен сразу загораться красный светодиод. Чувствительность регулируется потенциометром. |
| 13 |  | 14 |  | 15 |
| ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПРОВЕРКА Установите перемычки: LED=ON, SHOCK=OFF. Для обеспечения максимальной защиты от ложных срабатываний включите все приборы, которые обычно работают в этом помещении - генераторы, кондиционеры и т.д. Если эти периодически включающиеся устройства вызывают срабатывание сигнализации, следует более тщательно выбрать место установки детектора. Установите перемычку в рабочую позицию: SHOCK=ON |  | УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ (ТЕСТЕР) Устройство “ Имитатор/Тестер “ разработано специально для проверки детекторов разбития стекла. Поскольку детектор отреагирует на высокочастотный звук бьющегося стекла только после предшествующего низкочастотного звука удара, детектор необходимо проверить на правильность срабатывания. Ручной режим В этом режиме имитатор будет генерировать высокочастотный сигнал, соответствующий звуку бьющегося стекла для проведения регулировки. Автоматический режим Для имитации звука бьющегося стекла, поместите имитатор на поверхность защищаемого стекла и аккуратно ударьте по стеклу рукой. Будьте осторожны, не разбейте стекло в самом деле. |  | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ Используйте провод №22 (0.5мм) или толще. Максимальная длина провода между детектором и контрольной панелью зависит от количества подключенных детекторов и калибра провода Калибр провода № 22 20 18 16 Сечение мм 0.5 0.75 1 1.5 Длина провода м 200 300 400 800 |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ Входное напряжение 9 - 24 Потребляемый ток режим ожидания 15мА 12 активный режим 40мА 12 Радиус действия 10м Толщина стекла 2,4мм – 6,4мм Место установки стена или потолок Выходное реле Н. З. 50мА 24 27 Тампер Н. З. 50мА 24 10 Рабочая температура -20С - +50С Влажность 95% Температура хранения -30С - +80С Тип элемента электретный микрофон Защита 30 Защита 50.000 |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие - 1 год со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с дополнительными вложениями , либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. Адрес представительства. Россия, Москва, Электрозаводская ул. д.29 т/ф. 495 9640783 тел 495 9637967 crow@crowrus.ru |  |  |