| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MRX-300N УЛИЧНЫЙ ИК + СВЧ ДЕТЕКТОР С ЗЕРКАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N: 7101229 REV.A A.Y. |  | MRX–300N ОПИСАНИЕ MRX-300N - совмещенный ИК+ СВЧ детектор предназначенный для уличной установки. Применение специальной зеркальной оптической системы позволяет сформировать жесткосфокусированную диаграмму, что при совместном использовании СВЧ канала позволяет избежать ложных срабатываний даже при сложной окружающей обстановке. |  | MRX–300N АРАКТЕРИСТИКИ Сдвоенный пиросенсор. Зеркальная оптикаю Микроволновая Допплеровская детекция . FET based DRO with stripline antenna. НЗ и НР контакты реле. Установка на высоте от1.5 до 3.0 метров без дополнительной калибровки. Игнорирует животных до 40 кг. Регулировка СВЧ чувствительности. Работает в сложной окружающей обстановке. Температурная компенсация. Цифровая обработка сигнала Тамперная и антимаскировочная защита. Звуковая детекция при тестировании. Ударопрочный пластик Повышенная RFI/EMI защищенность. |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ Выбрать наиболее вероятное направление возможного вторжения. Зона защиты должна быть свободна от предметов, позволяющих прятаться за ними (стены, деревья), а также от других микроволновых устройств. Кронштейн позволяет легко изменять угол установки в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ: Лицом к прямому солнечному свету. Лицом к предметам с быстрой сменой температуры. В запыленных местах и местах с сильными воздушными потоками. Над травяными, песчаными, металлическими и водными поверхностями ЗАМЕЧАНИЕ: Рекомендованная высота установки 3 м. |  | е крепления датчика через силиконовое уплотнение. Закрепить провода винтом на контактной колодке на плате датчика. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ Желтый светодиод - МВ канал Зеленый светодиод - ИК канал Красный светодиод - Тревога |  | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА Клемма 1 - маркированная “ - ” (gnd) Соединить с "- " контрольной панели. Клемма 2 - маркированная “ + ” (+12V) Соединить с положительным выходом контрольной панели + 8.2 -16В. Клеммы 4,5 и 6 маркированные “NO C NC” Выходы контактов реле детектора соединить со входом нормальнозамкнутой (NC) или нормальноразомкнутой (NO) зоны контрольной панели соответственно. Клеммы 8 и 9 - Маркированные “ TAMPER ” Если используется функция "ТАМПЕРА" соединить с нормальозамкнутой 24-часой зоной контрольной панели. Клеммы 3,7 и 10 - маркированные "EOL" - для подключения оконечных резисторов шлейфа при необходимости. |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| ТЕСТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА Настройка чувствительности и дальности. Настройка осуществляется 16-ти позиционным круговым переключателем. Существует 3 группы для настройки дальности детектора, каждая подразделяется на несколько уровней чувствительности. Уровень чувствительности связан с типом зеркала. Для широкоугольной оптики (WA) Группа А - позиции 0 - 5 - установка чувствительности для 21 метра |  | 0-(Low Risk) Низкий риск ложных срабатываний 1-(Risk) нормальный риск ложных срабатываний. 2-(High Risk) высокий риск ложных срабатываний. 3- (Very High Risk) очень высокий 4-(Noise Area) Зашумленная зона 5-(Extreme Noise Area) Сильно зашумленная зона Группа В - позиции 6 - А - установка чувствительности для 15 метров (установка уровней аналогична группе А) Группа С - позиции В - F - установка чувствительности для 7 метров (установка уровней аналогична группе А) |  | Для узконаправленной зеркальной оптики Группа А - позиции 0 - 1 - установка чувствительности для 40 метров (установка уровней - см. группу А) 0-(Low Risk) низкий риск ложных срабатываний 1-(High Risk) высокий риск ложных срабатываний. Группа В - позиции 6 - 7 - установка чувствительности для 28 метров (установка уровней - см. группу А) Группа С - позиции В - С - установка чувствительности для 15 метров (установка уровней - см. группу А) Пример: при установке на открытом незатененном пространстве, датчика с широкоугольной линзой на 15 м на круговом переключателе устанавливается значение 8 или 9 |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК Отключение светодиода (JP2) Перемычка в верхнем положении OFF - светодиод отключен Перемычка в нижнем положении ON - светодиод включен Отключение зуммера (JP3) Перемычка в верхнем положении OFF - зуммер отключен Перемычка в нижнем положении ON - зуммер включен Применение зуммера удобно при проведении тестирования |  |  |  | Тест на движение После настройки чувствительности, подать на датчик напряжение питания. Выждать две минуты на прогрев датчика. Убедиться в отсутствии людей в зоне детекции. Начать пересекать зону детекции. Отслеживать тревогу по зуммеру и светодиоду. Между тестами выдерживать паузу 5секунд для стабилизации датчика. Тест проводить не реже одного раза в год. |

7744