| ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ |
| --- |
|  | АРИЯ-10-АС ТУ 4372-019-49518441-12 |  |

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный речевой АРИЯ-10-АС (далее – «изделие») предназначен для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, иной речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики

| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | +1,8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 3,0 |
| Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более | 50 |
| Ток потребления в режиме оповещения, мА, не более | 400 |
| Номинальная мощность, Вт | 3 |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 87 |
| Частотный диапазон, Гц, не уже | 120-16000 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Степень защиты оболочки, IP | 31 |
| Габаритные размеры, мм | 138х200х65 |
| Масса, кг, не более | 0,4 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | −10…+55 |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Изделие устанавливается на ровной поверхности.

3.3.	Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

3.4.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Рис.1. Схема подключения.

4.2.	Изделие допускается хранить в помещениях при температуре от ─10 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.	Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05. Сайт: www.omelta.com, e-mail: info@omelta.com