| УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА |
| --- |
|  | МАЯК-ШС1 ТУ 4371-003-49518441-03 |  |

1. Назначение

Устройство контроля шлейфа МАЯК-ШС1 (далее – «устройство») предназначено для установки внутри помещений в непосредственной близости от оконечного устройства для визуального контроля целостности линии шлейфа на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. При отсутствии обрыва или короткого замыкания в шлейфе устройство выдает импульсный световой сигнал.

2. Технические характеристики

| Напряжение питания постоянного тока, В | 9…30 |
| --- | --- |
| Номинальный ток потребления, мкА | 40±4 |
| Частота мигания, Гц | 1±0,5 |
| Степень защиты оболочки, IP | 66 |
| Габаритные размеры, мм | 40х40х15 |
| Масса, кг, не более | 0,01 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Диапазон рабочих температур, ºС | −30…+55 |
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж устройства должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение  устройства  должно  выполняться  в  соответствии  со  схемой (рис.1.).

Рис.1. Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедится в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4.	При установке вне помещений необходимо защитить устройство от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Режимы работы

4.1.	Устройство транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Устройство допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -30 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур устройство необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

4.4.	Устройство не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу устройства в течение 5-ти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

устройство, шт. …………………………………………...………………...………1

паспорт, шт. ……….………………………………………………………..……….1

упаковка, шт. ……………………………………………………………..…………1

7.Свидетельство о приемке

Устройство признано годным к эксплуатации.

Зав.№ AQ                                 Дата приемки                                    Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com