ЭТИКЕТКА

Извещатели охранные точеные магнитоконтактные ИО102-26 "АЯКС"

ПАШК.425119.008 ЭТ

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198, срок действия – с 25.12.2014 до 24.12.2019.

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230, срок действия – с 13.05.2014 по 12.05.2019.

1. Общие сведения

Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия), например, дверей или ворот зданий, сооружений, железнодорожных контейнеров, ангаров, с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений 
по ГОСТ Р 52435-2015.

Извещатели состоят из исполнительного и задающего блоков, корпуса которых изготовлены из ударопрочного полистирола УПМ 0508 по ГОСТ 28250-89 или пластика АВS (АБС) по ГОСТ 33366.1-2015.

Исполнительный блок извещателей выполнен на основе магнитоуправляемого герметизированного контакта (геркона).

Задающий блок извещателей выполнен на основе постоянного магнита.

Извещатели выпускаются в шести конструктивных исполнениях (модификациях) под условными номерами 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, отличительные особенности которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Условный номер модификации | Число выходных контактов | Варианты конструктивного исполнения выходных контактов |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2 | Выведенный из корпуса исполнительного блока сигнальный кабель длиной 350 мм, имеющий двойную изоляцию (без металлорукава) |
| 01 | 2 | Встроенный в исполнительный блок разъем для подключения сигнального кабеля |
| 02 | 3 | Выведенный из корпуса исполнительного блока сигнальный кабель длиной 350 мм, имеющий двойную изоляцию (без металлорукава) |
| 03 | 3 | Встроенный в исполнительный блок разъем для подключения сигнального кабеля |
| 04 | 2 | Выведенный из корпуса исполнительного блока сигнальный кабель длиной 700 мм, имеющий дополнительную защиту в виде металлорукава |
| 05 | 3 | Выведенный из корпуса исполнительного блока сигнальный кабель длиной 700 мм, имеющий дополнительную защиту в виде металлорукава |
| Примечание – По согласованию с потребителем допускается изготовление извещателей с другим значением длины сигнального кабеля исполнительного блока, в том числе с применением или без применения защитного металлорукава (конкретные параметры исполнения оговариваются в договоре на поставку извещателей). |

Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками, определяющих нормальное состояние извещателей (допустимый установочный зазор между блоками), и расстояний, при которых гарантируется формирование извещения о тревоге, приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

| Условный номер модификации | Расстояние между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты извещателей: |
| --- | --- |
|  | замкнуты под воздействием магнитного поля задающего блока (нормальное состояние извещателей) | разомкнуты (формирование извещения о тревоге) |
| 00, 01, 04 | 25 и менее | 70 и более |

Таблица 3

| Условный номер модификации | Расстояние между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты извещателей: |
| --- | --- |
|  | переключены* под воздействием магнитного поля задающего блока (нормальное состояние извещателей) | не переключены ** (формирование извещения о тревоге) |
| 02, 03, 05 | 12 и менее | 70 и более |
| * зеленый (общий) и коричный проводники сигнального кабеля (контакты 2 и 1 разъема в извещателе исп. 03) – замкнуты, а зеленый и бесцветный проводники (контакты 2 и 3 разъема) – разомкнуты. ** зеленый (общий) и бесцветный проводники сигнального кабеля (контакты 2 и 3 разъема в извещателе исп. 03) – замкнуты, а зеленый и коричневый – разомкнуты. |

Примечание – Изменение текущего состояния извещателей (переход из нормального состояния в тревожное и обратно) происходит при изменении расстояния между исполнительным и задающим блоками в диапазоне между указанными в таблицах 2 и 3 граничными значениями.

### 2. Основные технические данные						3. Комплектность

| Наименование | Значение |  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутируемый ток, мА | от 1 до 500 |  | Исполнительный блок | 1 шт. |
| Коммутируемое напряжение, В | от 0,02 до 72 |  | Задающий блок (магнит) | 1 шт. |
| Максимальное число коммутаций при максимальной мощности 10 Вт | 1 млн |  | Этикетка | 1 экз. (на упаковку) |
| Диапазон рабочих температур, (С | от ( 50 до + 50 |  |  |  |
| Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более | 0,5 |  |  |  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP55 |  |  |  |
| Срок службы, лет | 8 |  |  |  |

4. Указания по эксплуатации

По условиям эксплуатации извещатели относятся к классу III по ГОСТ Р 54455-2011.

Варианты конструктивных исполнений, габаритные (130(30(20) и установочные размеры извещателей показаны на рисунке 1 (вариант 1 – вывод сигнального кабеля с левой стороны, вариант 2 – вывод сигнального кабеля с правой стороны, вариант 3 – со встроенным разъемом для подключения сигнального кабеля).

Варианты рабочих положений исполнительного и задающего блоков извещателей показаны на рисунке 2.

| Рисунок 1 – Варианты конструктивных исполнений, габаритные и установочные размеры извещателей | Вариант А – параллельное расположение исполнительного и задающего блоков, вариант Б – перпендикулярное Рисунок 2 – Варианты рабочих положений исполнительного и задающего блоков извещателей |
| --- | --- |

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание извещателя заключается в периодической проверке надежности и правильности крепления исполнительного и задающего блоков, а также контроле состояния электрических контактов исполнительного блока.

6. Транспортирование и хранение

Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям технических условий ПАШК425119.066 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения извещателей – 5,5 лет с момента изготовления, гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию (в пределах гарантийного срока хранения).

Предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездную замену извещателей (отдельных блоков), у которых в течение гарантийного срока выявлены существенные недостатки, выражающиеся в неработоспособности и (или) несоответствии требованиям настоящих ТУ.8. Свидетельство о приемке

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-26 "АЯКС" исп. _____ в количестве _______ штук соответствуют техническим условиям ПАШК.425119.069 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК         ________________                Дата выпуска ___________________

подпись

ООО НПП "Магнито-Контакт", ОГРН 1026201104225, ИНН 6230027551

Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н4, тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

E-mail: 451694@list.ru, официальный сайт предприятия-изготовителя: http://m-kontakt.ru

# Text boxes

Вариант 1

30

Ø 4,5

115

Вариант 2

Вариант 3

130

Вариант А

Вариант Б