ЭТИКЕТКА

Извещатели охранные точеные магнитоконтактные ИО102-43 «Нержавейка»

ПАШК.425119.069 ЭТ

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198, срок действия – с 25.12.2014 по 24.12.2019.

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230, срок действия – с 13.05.2014 по 12.05.2019.

1. Общие сведения

Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного открывания или перемещения охраняемых конструкций (дверей, окон, шкафов, сейфов, ячеек, выдвижных ящиков и т.п.), выполненных из магнитных материалов (стали и сплавов), с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений по ГОСТ Р 52435-2015.

Извещатели состоят из исполнительного блока (на основе геркона) и задающего блока (на основе постоянного магнита). Корпуса блоков изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014. Исполнительные блоки извещателей выпускаются в трех модификациях (исп. 00, 01, 02), задающие блоки – в пяти модификациях (М 00, М 01, М 100, М 200, М 300).

Из корпуса исполнительного блока выведен сигнальный кабель длиной 400 мм. По согласованию с потребителем допускается изготовление извещателей с другим значением длины сигнального кабеля, что оговаривается в договоре на поставку).

Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками, определяющих нормальное состояние извещателей (допустимый установочный зазор между блоками), и расстояний, при которых гарантируется формирование извещения о тревоге, приведены в таблицах 1 – 3.

Примечание – Изменение текущего состояния извещателей (переход из нормального состояния в тревожное и обратно) происходит при изменении расстояния между исполнительным и задающим блоками в диапазоне между указанными в таблицах 1 – 3 граничными значениями.

Таблица 1 – Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками извещателей исп. 00

| Условный номер модификации задающего блока (магнита) | Расстояние между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты извещателей: |
| --- | --- |
|  | замкнуты под воздействием магнитного поля задающего блока (нормальное состояние извещателей) | разомкнуты (формирование извещения о тревоге) |
| М 00 | 10 и менее | 15 и более |
| М 01 | 15 и менее | 20 и более |
| М 100 | 20 и менее | 27 и более |
| М 200 | 22 и менее | 30 и более |
| М 300 | 12 и менее | 16 и более |

Таблица 2 – Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками извещателей исп. 01

| Условный номер модификации задающего блока (магнита) | Расстояние между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты извещателей: |
| --- | --- |
|  | переключены* под воздействием магнитного поля задающего блока (нормальное состояние извещателей) | не переключены** (формирование извещения о тревоге) |
| М 00 | 3 и менее | 5 и более |
| М 01 | 6 и менее | 8 и более |
| М 100 | 10 и менее | 14 и более |
| М 200 | 9 и менее | 13 и более |
| М 300 | 5 и менее | 6 и более |
| * зеленый (общий) и коричный проводники сигнального кабеля – замкнуты, а зеленый и бесцветный – разомкнуты. ** зеленый (общий) и бесцветный проводники сигнального кабеля – замкнуты, а зеленый и коричневый – разомкнуты. |

Таблица 3 – Граничные значения расстояний между исполнительным и задающим блоками извещателей исп. 02

| Условный номер модификации задающего блока (магнита) | Расстояние между исполнительным и задающим блоками, мм, при котором выходные контакты извещателей: |
| --- | --- |
|  | замкнуты под воздействием магнитного поля задающего блока (нормальное состояние извещателей) | разомкнуты (формирование извещения о тревоге) |
| М 200 | 10 и менее | 13 и более |

### 2. Основные технические данные						3. Комплектность

| Наименование | Значение |  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутируемый ток, мА | от 1 до 250 |  | Исполнительный блок | 1 шт. |
| Коммутируемое напряжение, В | от 0,02 до 72 |  | Задающий блок (магнит) | 1 шт. |
| Максимальное число коммутаций при максимальной мощности 10 Вт | 1 млн |  | Этикетка | 1 экз. (на упаковку) |
| Габаритные размеры блоков, мм | 75(11(8,4 |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, (С | от ( 50 до + 50 |  |  |  |
| Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более | 0,5 |  |  |  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP68 |  |  |  |
| Срок службы, лет | 8 |  |  |  |

4. Указания по эксплуатации

По условиям эксплуатации извещатели относятся к классу III по ГОСТ Р 54455-2011.

Разметка для крепления извещателей показана на рисунке 1.

Особенности крепления извещателей исп. 02 с применением алюминиевых заклепок (ГОСТ Р ИСО 15977-2017 – 3(6 – AIA/St) показаны на рисунке 2.

Отличительные конструктивные особенности различных модификаций задающих блоков извещателей показаны на рисунке 3.

Варианты крепления различных модификаций исполнительных и задающих блоков извещателей показаны на рисунке 4.

Задающий блок (магнит) М 100								    Задающий блок М300

Задающий блок (магнит) М 00

Задающий блок (магнит) М 200

Задающий блок (магнит) М 01

Направление магнитного поля

Рисунок 3 – Отличительные конструктивные особенности различных модификаций задающих блоков

Рисунок 4 – Варианты крепления различных модификаций исполнительных и задающих блоков

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание извещателей заключается в периодической проверке надежности и правильности крепления исполнительного и задающего блоков на охраняемой конструкции, а также контроле состояния электрических контактов исполнительного блока.

6. Транспортирование и хранение

Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям технических условий ПАШК.425119.069 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения извещателей – 5,5 лет с момента изготовления, гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию (в пределах гарантийного срока хранения). Предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездную замену извещателей (отдельных блоков), у которых в течение гарантийного срока выявлены существенные недостатки, выражающиеся в неработоспособности и (или) несоответствии требованиям настоящих ТУ.

8. Свидетельство о приемке

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО102-43 «Нержавейка» исп. ____ / М____ в количестве _____ штук соответствуют техническим условиям ПАШК.425119.069 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК         _____________                Дата выпуска ___________________

подпись

ООО НПП «Магнито-Контакт», ОГРН 1026201104225, ИНН 6230027551

Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н4, тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

E-mail: 451694@list.ru, официальный сайт предприятия-изготовителя: http://m-kontakt.ru

# Text boxes

Рисунок 1 – Разметка для крепления

Рисунок 2 – Особенности крепления блоков извещателей исп. 02

N

S

N

S

N

S

S

N

S

N

N

S

N

S

S

N

Исполнительный блок 00 или 01

Варианты крепления

задающего блока М 200

Исполнительный блок 00 или 01

Задающий блок М 100

Исполнительный блок 00 или 01

Задающий блок М 00, М 01 или М 300