# Устройство грозозащиты  «СпектронГроза»

# серия 200

# ПАСПОРТ

# СПЕК.685002.000ПС

### Назначение

### Устройство грозозащиты «СпектронГроза» серии 200 предназначено для защиты токопотребляющих устройств ОПС, включаемых в разрыв шлейфа сигнализации (ШС) от перенапряжения, возникающего в ШС в результате наводки электромагнитным импульсом, возникающим преимущественно при грозовом разряде.

### Исполнения устройства грозозащиты «СпектронГроза» серии 200 и их конструктивные особенности приведёны в таблице 1.

### Таблица 1

| Исполнение | Упаковка | Тип клеммника |
| --- | --- | --- |
| 201 | б/к | DG128 Degson |
| 202 | б/к | 255 Wago |
| 207 | IP54 | DG128 Degson |
| 208 | IP54 | 255 Wago |

### Технические характеристики

Вносимое последовательное сопротивление не более, Ом 	24

Время срабатывания не более, нс	10

Напряжение шлейфа сигнализации не более, В 	28

Номинальное напряжение ограничения, В 	33

Амплитуда выходного импульса при входном импульсе

напряжением 4 кВ и длительности 1 мкс не более, В 	36,5

Температурный диапазон эксплуатации, °С 	от -50 до +50

### Комплектность

### Устройство грозозащиты	 1 шт.;

### Паспорт 	1 шт.;

### Руководство по эксплуатации

### 1 на партию или на каждые 10 изделий 	1 шт.

### Эксплуатационные ограничения

### Не использовать нулевую шину сети в качестве заземления.

### Не использовать устройства «СпектронГроза» серии 200 в цепях с максимальной  частотой более 1 МГц.

### Использование изделия

### Подключение устройства «СпектронГроза» серии 200 должно быть произведено в соответствии с рис. 1 для неэкранированного и рис. 2 для экранированного шлейфа сигнализации.

### При подключении по схеме в соответствии с рис. 1 заземление должно быть произведено для каждого устройства грозозащиты.

### При подключении по схеме в соответствии с рис. 2 экран шлейфа сигнализации должен быть заземлён только в одной точке и нигде более не иметь контакта с металлическими конструкциями.

### Гарантии изготовителя

Гарантийный  срок службы устройства 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия прекращается при выходе устройства из строя в результате выполнения им своего назначения.

Безвозмездный ремонт или замена устройства в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

### Свидетельство о приёмке

Устройство грозозащиты «СпектронГроза-2_____»	№________

прошло приёмо-сдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска	________________________________

### Адрес изготовителя

ООО «НПО Спектрон».

РОССИЯ,

620017, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 4в-35,

(343)331-31-90

623700, г. Берёзовский, ул. Ленина, 2д,

(343)378-96-02, факс (343)379-07-95.

E-mail: spectron2008@yandex.ru ,  http://www.spectron-ops.ru

# Text boxes

Экран   4

-            5

+           6

+           1

-            2

Экран   3

Заземление

Защищаемое устройство

Устройство грозозащиты «СпектронГроза»

серия 200

Рис.1

ШС

ШС

Рис.2

7  Экран

8           -

9           -

10        +

Экран   4

-            5

+           6

+           1

-            2

Экран   3

Защищаемое устройство

Устройство грозозащиты «СпектронГроза»

серия 200

ШС

ШС

7  Экран

8           -

9           -

10        +