# Устройство грозозащиты  «СпектронГроза»

# серия 300

# ПАСПОРТ

# СПЕК.685001.000ПС

### Назначение

### Устройство грозозащиты «СпектронГроза» серии 300 предназначено для защиты входных и выходных цепей устройств ОПС с током до 2,5 А от перенапряжения, возникающего в шлейфе сигнализации (ШС) в результате наводки электромагнитным импульсом, возникающим преимущественно при грозовом разряде.

### Исполнения устройства грозозащиты «СпектронГроза» серии 300 и их конструктивные особенности приведёны в таблице 1.

### Таблица 1

| Исполнение | Упаковка | Тип клеммника | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 301/24 | б/к | DG128 Degson | 24 В |
| 301/12 | б/к | DG128 Degson | 12 В |
| 302/24 | б/к | 255 Wago | 24 В |
| 302/12 | б/к | 255 Wago | 12 В |
| 307/24 | IP54 | DG128 Degson | 24 В |
| 307/12 | IP54 | DG128 Degson | 12 В |
| 308/24 | IP54 | 255 Wago | 24 В |
| 308/12 | IP54 | 255 Wago | 12 В |

### Технические характеристики

Вносимое последовательное сопротивление не более, Ом 	0,1

Время срабатывания не более, нс	10

Номинальное напряжение линии питания, В 	12, 24

Номинальное напряжение ограничения, В 	15, 33

Амплитуда выходного импульса при входном импульсе

напряжением 4 кВ и длительности 1 мкс не более, В 	16,5 36,5

Температурный диапазон эксплуатации, °С 	от -50 до +50

### Комплектность

### Устройство грозозащиты	 1 шт.;

### Паспорт 	1 шт.;

### Руководство по эксплуатации

### 1 на партию или на каждые 10 изделий 	1 шт.

### Эксплуатационные ограничения

### Не использовать нулевую шину сети в качестве заземления.

### Использование изделия

### Подключение устройства «СпектронГроза» серии 100 должно быть произведено в соответствии с рис. 1

### Гарантии изготовителя

Гарантийный  срок службы устройства 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия прекращается при выходе устройства из строя в результате выполнения им своего назначения.

Безвозмездный ремонт или замена устройства в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

### Свидетельство о приёмке

Устройство грозозащиты «СпектронГроза-3______»	№________

прошло приёмо-сдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска	________________________________

### Адрес изготовителя

ООО «НПО Спектрон».

РОССИЯ,

620017, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 4в-35,

(343)331-31-90

623700, г. Берёзовский, ул. Ленина, 2д,

(343)378-96-02, факс (343)379-07-95.

E-mail: spectron2008@yandex.ru ,  http://www.spectron-ops.ru

# Text boxes

5             +

4              -

Защищаемое устройство

Заземление

Устройство грозозащиты «СпектронГроза»

серия 300

+              1

Земля     2

-               3

Линия

Рис.1