ВНИМАНИЕ! Схема подключения изменена.

7. Гарантийные обязательства.

Фирма- производитель ПК “Телеинформсвязь” несет гарантийные обязательства на КТМ в течении 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя системы вследствие неправильного подключения.

- Выхода из строя системы вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации.

- Выхода из строя системы вследствие механических повреждений.

- Выхода из строя системы вследствие стихийных бедствий.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

Дата выпуска……………………………………………………...…..

Дата продажи…………………………………………………………..

Продавец………………………………………………………………..

МЕ 83

# ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ

## КОНТРОЛЛЕР TOUCH MEMORY

ПАСПОРТ

Модель КТМ-1023, КТМ-255

Сертификат №  РОСС RU. МЕ 83. В01358

www.teleinformsvyaz.ru

tis1989@yandex.ru

Санкт-Петербург, В.О, 7-я линия, 84-А.

Тел. (812) 323-85-34, т/ф. 325-63-08

323-26-28 (доб.202, 250)

- Краткое описание.

Контроллер КТМ – 1023 (255) – электронный модуль для управления доступом в жилые и производственные помещения, используется в комплекте с электронными кодовыми ключами TOUCH MEMORY корпорации Dallas Semicondactor.

Секретность кода - несколько сотен триллионов комбинаций. В устройстве применяется контактный способ считывания. Считывание кода ключа и формирование управляющего сигнала на исполнительное устройство (например, замок) происходит при кратковременном контакте ключа и  контактора. Контактор может устанавливаться внутри или снаружи помещений, нечувствителен к перепадам температуры и влажности. Программирование контроллера (запись и удаление ключей из памяти,, сброс памяти, установка времени срабатывания) производится при перестановке переключателя S1 в положение «прогр», что позволяет обходиться без мастер -  ключа и исключить обращение в фирму производитель в случае его утраты. Процесс программирования визуально контролируется по простому индикатору, клавиши защищены от повторного срабатывания. Предусмотрена защита от электрошокера.

- Технические характеристики.

Напряжение питания…………………………………………….. ……………12 VDC

Потребляемый ток :

# В режиме ожидания не более………...………………………………………… 20 мА

В режиме коммутации не более ……………………………………………….. 90 мА

Количество пользовательских ключей……………………………..……...255;  1023

Максимальное время опознавания ключа (КТМ-1023)………. ….………..1,5 сек.

Длина шлейфа считывания (сечение провода 0,75 мм2)не более……………70 м

Коммутируемое напряжение не более………………………. …………….. 30 VDC

Коммутируемый ток……...………………………………………………………… 4 А

Время срабатывания реле (регулируется)……...…………………….. 0,5  -  30 сек. Температура……………………………………………………………….... -20 +50  оС

Относительная влажность не более………………….…………………….…... 90 %

### Габаритные размеры(плата)...…………………………………….… 50 х 50 х 30 мм

3. Комплектация.

- Плата контролера

4. Рабочий режим.

Рабочий режим соответствует положению переключателя S1 «работа».В этом режиме при касании контактора ключом на время, не менее чем 0,5 сек, происходит считывание ключа и сравнение его с ключами, хранящимися в энергонезависимой памяти. Если ключ имеется в памяти контроллера, то происходит срабатывание реле на время, устанавливаемое пользователем, и загорается зеленый индикатор. В противном случае загорается красный индикатор, и реле не срабатывает.

- Программирование.

Программирование контроллера происходит последовательно, т. е. После выхода из одного режима контроллер автоматически переходит в другой.

5.1. Вход в режим программирования.

Для входа в режим программирования необходимо переставить переключатель S1 в положение «прогр» и нажать на кнопку SA3. При этом произойдет срабатывание реле, и контроллер перейдет в режим программирования через установленное время

5.2. Режим ввода ключа.

Режим ввода ключа является первым режимом программирования. Индикация режима – красный индикатор горит, зеленый погашен. Для ввода необходимо коснуться ключом контактора на время не менее 0,5 сек. Если данный ключ уже присутствует в памяти контроллера (был записан ранее), то показания индикаторов не изменятся. Если нет, то ключ будет записан в память контроллера, и по окончании записи оба индикатора мигнут три раза, что говорит о том, что ключ благополучно записан в память. После этого прикладывается следующий ключ и т. д. Выход из данного режима осуществляется путем нажатия на кнопку SA3.

5.3. Режим удаления имеющегося ключа.

Режим удаления имеющегося ключа является вторым режимом программирования. Индикация режима - зеленый индикатор горит, красный погашен. Для удаления необходимо коснуться ключом контактора на время не менее 0,5 сек. Если данный ключ отсутствует в памяти контроллера, то показания индикаторов не изменятся. Если нет, то ключ будет исключен из памяти контроллера, и по окончании оба индикатора мигнут три раза, что говорит о том, что ключ благополучно удален из памяти. После этого прикладывается следующий ключ и т. д. Выход из данного режима осуществляется путем нажатия на кнопку SA3.

5.4. Режим полной очистки памяти.

Режим полной очистки памяти является третьим режимом программирования. Индикация режима - красный индикатор мигает, зеленый погашен. Данный режим используется тогда, когда по каким-либо причинам (утрате, замене и т. д.)необходимо удалить из памяти контроллера все имеющиеся ранее ключи. Если это действительно необходимо, то следует нажать кнопку SA2. При этом все индикаторы погаснут и через некоторое время мигнут три раза, что свидетельствует об успешном удалении из памяти контроллера всех имевшихся ключей. Максимальное время удаления составляет 30 сек. (у КТМ-1023). Если не требуется удалять все ключи, то следует выйти из данного режима нажав кнопку SA3.

5.5. Режим установки времени срабатывания реле.

Режим установки времени срабатывания реле является четвертым и последним режимом программирования. Индикация режима - зеленый индикатор горит, красный индикатор мигает. Данная модель контроллера позволяет устанавливать время срабатывания реле от 0,5 сек. (для электромеханических замков) до 30 сек. (для сложных замков с электромоторами). По умолчанию установлено время срабатывания 0,5 сек. Для изменения времени нужно нажать и удерживать кнопку SA3.При этом длительность свечения красного индикатора  будет увеличиваться, что соответствует увеличению времени срабатывания. Иными словами длительность срабатывания реле.

Для того чтобы записать в память контролера новое время срабатывания, надо нажать кнопку SA2. При этом новое время срабатывания зафиксируется в памяти, и контроллер перейдет в первый режим программирования через новое время срабатывания. Для выхода из данного режима с сохранением ранее установленного времени надо переставить переключатель S1 в положение «работа». При этом время срабатывания становиться прежним.

5.6. Выход из режима программирования.

Для того, чтобы выйти из режима программирования в рабочий режим необходимо переставить переключатель S1 из положения «прогр» в положение «работа» и нажать кнопку SA3.

6. Схема подключения

ВНИМАНИЕ! Схема подключения изменена.

Теперь для выбора различных типов замков (открывающихся подачей или снятием напряжения) используются различные выводы контроллера.

Клеммные колодки  R и S предназначены для подключения излучателя звука (50 Ом) или, через резистор 1 – 2 кОм, светодиода (S  + ,  R_).