Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-16А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01899    www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-12-16А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 16А.     Перед эксплуатацией БП-12  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+10 С до +40 С,          относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-16А  имеет внутреннею электронную защиту от короткого замыкания.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     100-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   210 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,5 В + 0, 1В

Выходной ток при круглосуточной работе (выход1)………………………………16 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….60Х100Х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,60 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

В избежание перегрева блока в ниши, ящики и шкафы не ставить.

Не включать при неработающем вентиляторе.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-16А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01899    www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-12-16А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 16А.     Перед эксплуатацией БП-12  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+10 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-16А  имеет внутреннею электронную защиту от короткого замыкания.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     100-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   210 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,5 В + 0, 1В

Выходной ток при круглосуточной работе (выход1)………………………………16 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….60Х100Х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,60 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

В избежание перегрева блока в ниши, ящики и шкафы не ставить.

Не включать при неработающем вентиляторе.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-16А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01899    www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-12-16А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 16А.     Перед эксплуатацией БП-12  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+10 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-16А  имеет внутреннею электронную защиту от короткого замыкания.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     100-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   210 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,5 В + 0, 1В

Выходной ток при круглосуточной работе (выход1)………………………………16 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….60Х100Х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,60 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

В избежание перегрева блока в ниши, ящики и шкафы не ставить.

Не включать при неработающем вентиляторе.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-16А

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01899    www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-12-16А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 16А.     Перед эксплуатацией БП-12  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+10 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-16А  имеет внутреннею электронную защиту от короткого замыкания.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     100-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   210 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,5 В + 0, 1В

Выходной ток при круглосуточной работе (выход1)………………………………16 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….60Х100Х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,60 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

В избежание перегрева блока в ниши, ящики и шкафы не ставить.

Не включать при неработающем вентиляторе.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12  вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12  вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12  вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы зелёного цвета. При подключении к источнику питания БП-12   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12  вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84а

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________