Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-2

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-24-2 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 1,7 А. Перед эксплуатацией БП-24-2 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……..0,19 А

Выходное напряжение ………………………….24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…….1,7  А

Класс защиты от поражения эл. током………….2

Габаритные размеры…………………………125Х75Х60.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-2

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-24-2 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 1,7 А. Перед эксплуатацией БП-24-2 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……..0,19 А

Выходное напряжение ………………………….24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…….1,7  А

Класс защиты от поражения эл. током………….2

Габаритные размеры…………………………125Х75Х60.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24-2 в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-2

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-24-2 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 1,7 А. Перед эксплуатацией БП-24-2 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……..0,19 А

Выходное напряжение ………………………….24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…….1,7  А

Класс защиты от поражения эл. током………….2

Габаритные размеры…………………………125Х75Х60.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-24-2

Сертификат № РОСС RU.АВ86.B08948 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-24-2 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры переменным напряжением 24 В, током не более 1,7 А. Перед эксплуатацией БП-24-2 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……..0,19 А

Выходное напряжение ………………………….24 В + 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…….1,7  А

Класс защиты от поражения эл. током………….2

Габаритные размеры…………………………125Х75Х60.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-24-2 в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-2 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-2 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-2 в течение 12  месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-2  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-2 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, 84-А, местный телефон 444,445 Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-2 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-2 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-2 в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-2  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-2 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, 84-А, местный телефон 444,445 202,250 Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445), Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-2 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-2 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-2 в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-2 вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-2 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, 84-А, местный телефон 444,445

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445), Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-24-2 вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-24-2 следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-24-2 в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-24-2  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выхода из строя БП-24-2 вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  В.О., 7 линия, 84-А, местный телефон 444,445

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445), Факс (812) 325-63-08.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________