Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2АГ

Сертификат № РОСС RU. АВ86. В08987     www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2АГ предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 2А, может эксплуатироваться на открытом воздухе, в макроклиматическом районе с умеренным климатом. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды блоки питания относятся к приборам исполнения IP56.  Перед эксплуатацией БП-2АГ необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от-40 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 100%, БП-2АГ имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………….220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………………  . 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток………………………………… .0, 20 А

Выходное напряжение ………………………………………………………12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………2 А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………   2

Габаритные размеры…170х108х75…………………………………………Вес 1,720 кг

Напряжение пульсаций  на выходе не более ..………………………          10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания-1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт. Крепежные пластины-2 шт. Винт М4-2шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2АГ в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для подключения блока питания к питающей сети 220В необходимо: снять верхнюю крышку,  продеть питающий провод через кабельный ввод и подключить его к крайним контактам трех полюсного разъёма, предварительно вынув разъём из платы. Провод для питания аппаратуры подключается к двух полюсному разъёму через второй кабельный ввод. Для обеспечения хорошей герметизации использовать провод ШВВП  или ПВС. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. При подключении к источнику питания БП-2АГ соблюдайте полярность.

Блок может быть закреплен на стену. Для этого на задней стенке имеются два отверстия М4 к которым привинчиваются крепежные пластины.

5.Правила хранения.

БП-2АГ следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2АГ в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.    Выхода из строя БП-2АГ  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-2АГ вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК “ ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ ” г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д.84, проходная

Местный тел. 444,445.   Т/факс (812) 325-63-08, 323-26-28 (доб.444,445)

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2АГ

Сертификат № РОСС RU. АВ86. В08987     www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2АГ предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 2А, может эксплуатироваться на открытом воздухе, в макроклиматическом районе с умеренным климатом. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды блоки питания относятся к приборам исполнения IP56.  Перед эксплуатацией БП-2АГ необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от-40 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 100%, БП-2АГ имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………….220 В + 15В

# Частота  ……………………………………………………………………  . 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток………………………………… .0, 20 А

Выходное напряжение ………………………………………………………12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………2 А

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………   2

Габаритные размеры…170х108х75…………………………………………Вес 1,720 кг

Напряжение пульсаций  на выходе не более ..………………………          10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2АГ в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для подключения блока питания к питающей сети 220В необходимо: снять верхнюю крышку,  продеть питающий провод через кабельный ввод и подключить его к крайним контактам трех полюсного разъёма, предварительно вынув разъём из платы. Провод для питания аппаратуры подключается к двух полюсному разъёму через второй кабельный ввод. Для обеспечения хорошей герметизации использовать провод ШВВП  или ПВС. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. При подключении к источнику питания БП-2АГ соблюдайте полярность.

Блок может быть закреплен на стену. Для этого надо снять крышку блока, под ней находятся два отверстия для крепления.

5.Правила хранения.

БП-2АГ следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2АГ в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.    Выхода из строя БП-2АГ  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-2АГ вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК “ ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ ” г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, д.84, проходная

Местный тел. 444,445.   Т/факс (812) 325-63-08, 323-26-28 (доб.444, 445)

Дата выпуска__________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________