Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А-Г

Сертификат № РОСС RU. АВ86. В06727   www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru

Источник  электропитания БП-3А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,0А. Перед эксплуатацией ПБ-3А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от-30 С до +40 С, БП-3А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..165-245 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,175А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12,2 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....3,0  А

Габаритные размеры…………………………………………………130х85х50или100х100х50

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не боле ……………..…………………………………………………………….0,3 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...50 мВ

Защита от пыли и влаги……………………………………………………………....IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку .Подключите сетевой кабель к  разъёму рис.1, а нагрузку к  2-х полюсному разъему на плате.  При подключении к источнику питания БП-3А-Г соблюдайте полярность.  Защита от пыли и влаги IP-56.

5.Правила хранения.

БП-3А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации , (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-3А-Г вследствие механических повреждений.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А-Г

Сертификат № РОСС RU. АВ86. В06727  www.teleinformsvyaz.ru  tis1989@yandex.ru

Источник  электропитания БП-3А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,0А. Перед эксплуатацией ПБ-3А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от-30 С до +40 С,БП-3А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..165-245 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,175А

Выходное напряжение …………………………………………………………….…12,2 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....3,0  А

Габаритные размеры……………………………………………………130х85х50или 100х100х50

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не боле ……………..…………………………………………………………….0,3 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...50 мВ

Защита от пыли и влаги……………………………………………………………….IP- 56

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку .Подключите сетевой кабел  разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъему на плате.  При подключении к источнику питания БП-3А-Г соблюдайте полярность.  Защита от пыли и влаги IP-56.

5.Правила хранения.

БП-3А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А-Г  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации , (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-3А-Г вследствие механических повреждений.

≈220                                                          +    −

Рис. 1

Дата выпуска__________________________________________________

Дата продажи_________________________________________________

Продавец ____________________________________________________

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»  г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 80, корп. 2 
            тел./факс: (812) 325-63-08, 323-85-34, тел.: (812) 323-26-28 (доб.444 или 445), www.teleinformsvyaz.ru                                 e-mail: tis1989@yandex.ru

≈220                                                          +    −

Рис. 1

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец _________________________________________________________

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»  г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 80, корп. 2 
              тел./факс: (812) 325-63-08, 323-85-34, тел.: (812) 323-26-28 (доб.444 или 445), www.teleinformsvyaz.ru                                 e-mail: tis1989@yandex.ru