Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…. .220 В + 10В

# Частота  ………………………………………… 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение ………………………    .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе…   .2,5 А

Класс защиты от поражения эл. током………  .2

Габаритные размеры…………………………     200х120х90

Напряжение пульсаций  на выходе не более ....5 мВ (вых. 2 А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…. .220 В + 10В

# Частота  ………………………………………… 50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……. .0, 45 А

Выходное напряжение ………………………    .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе……2,5  А

Класс защиты от поражения эл. током………  .2

Габаритные размеры…………………………     200х120х90

Напряжение пульсаций  на выходе не более ....5 мВ (вых. 2  А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…. .220 В + 10В

# Частота  …………………………………………  50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……   .0, 45 А

Выходное напряжение ………………………… .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе…….2,5  А

Класс защиты от поражения эл. током………….2

Габаритные размеры…………………………       200х120х90

Напряжение пульсаций  на выходе не более ...  .5 мВ (вых. 2  А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-6А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08948  www.teleinformsvyaz.ru   tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-6А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 2,5 А. Перед эксплуатацией БП-6А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от+5 С до +45 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-6А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети….. 220 В + 10В

# Частота  …………………………………………  50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……..  0, 45 А

Выходное напряжение ………………………… .24 В + 0, 35В

Выходной ток при круглосуточной работе…….2,5  А

Класс защиты от поражения эл. током…………2

Габаритные размеры…………………………      200х120х90

Напряжение пульсаций  на выходе не более .... 5 мВ (вых. 2  А)

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-6А в сеть при снятой крышке, а также при повреждённом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

- Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел.  444, 445

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб. 444, 445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета.  При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

- Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 250, 202.

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Продавец______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 45 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

- Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 444, 445.

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-6А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, включить выключатель на передней панели, при этом должен засветится индикатор красного цвета. При подключении к источнику питания БП-6А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-6А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-6А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.    Выхода из строя БП-6А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-6А вследствие механических повреждений.

- Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь  г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А, местный тел. 444, 445

Тел.  (812) 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), Факс (812) 325-63-08

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________