СКД GATE. Инструкция по работе с настольным считывателем

KeyTex-Gate-USB.

# Общие положения

Данная инструкция описывает последовательность действий при работе системы контроля доступа GATE с настольным считывателем KeyTex-Gate-USB.

Считыватель KeyTex-Gate-USB предназначен для чтения кодов бесконтактных RFID-меток KT-UHF-TAG. Питание осуществляется по кабелю USB.

Работа с настольным считывателем осуществляется из программы GATE-Terminal.

# Работа со считывателем.

## Подключение

- Установите в ПК диск с ПО Gate-Server-Terminal.

- Подключите считыватель через USB к ПК. Операционная система обнаружит новое устройство.

- Установите драйверы с диска. Для установки драйверов укажите в качестве места поиска папку:

<CD диск>:\Драйверы\ GATE-USB_Исп2, Z397 & Z2-USB, Keytex-USB\ Drivers\

Если в процессе установки драйверов будет выдано сообщение об отсутствии сертификата Microsoft о протестированной совместимости, все равно следует продолжить установку.

Процедура установки будет произведена дважды, так как сначала производится установка драйвера непосредственно для USB, а затем установка драйвера виртуального COM-порта.

- После успешной установки драйвера в системе появится новый виртуальный COM-порт. Чтобы настроить программу на работу со считывателем необходимо определить номер этого COM-порта. Для этого:

- Нажмите «Пуск»  «Выполнить…». (или нажмите сочетание клавиш Win + R )

- В открывшемся окне наберите «devmgmt.msc» и нажмите кнопку «ОК»

- В появившемся окне Диспетчера устройств разверните группу «Порты (COM и LPT)»

- В раскрытой группе найдите устройство 
		«GATE-KeyTex USB Reader [Serial Port]»	
и определите номер COM-порта.

## Настройка

- Для выполнения настроек настольного считывателя в программе GATE (GATE-Terminal) выполните команду меню «Настройки»-> «Настройки настольного считывателя»:

При использовании – считывателя KeyTex- Gate-USB нажмите кнопку «KeyTex»:

Выберите COM-порт, к которому подключен считыватель.

## Чтение номеров ключей (карт).

Чтение номеров ключей производится в окне редактирования пользователя (команда меню «Конфигурация»-> «Пользователи» -> «Изменить» или «Добавить»):

Расположите RFID-метку в области видимости считывателя KeyTex-Gate-USB, затем нажмите кнопку . Номер метки отобразится в поле «Номер ключа».

Внимание, после успешного чтения номера ключа в поле «Тип ключа» будет автоматически установлено значение «карта Wiegand»