Настольный считыватель KeyTex-Gate-USB

KT-UHF-H-02

Паспорт и Инструкция по эксплуатации

Содержание

Назначение	3

Технические характеристики	3

Требования безопасности	3

Инструкция по подключению	4

Инструкция по настройке и эксплуатации	4

Комплект поставки	6

Гарантийные обязательства	6

Гарантийный талон	7

# Назначение

Бесконтактный считыватель KeyTex-Gate-USB (KT-UHF-H-02) предназначен для локального считывания  меток  KT-UHF-TAG, используемых в качестве идентификаторов в СКУД KeyTex-Gate, и передачи их кодов непосредственно в ПО СКУД Gate. Настольный считыватель является необязательным оборудованием и используется с целью повышения удобства работы оператора при настройке и эксплуатации СКУД KeyTex-Gate, построенной на RFID технологии дальней идентификации.

# Технические характеристики

Работа на частоте: ETSI(EU) 865.6-867.6 МГц

Считываемые метки: KT-UHF-TAG (стандарта EPC global Gen2)

Дальность считывания:  до 0.5м

Радиоинтерфейс: ISO 18000-6C

Выходная мощность: 10-100 мВт

Интерфейс передачи данных: USB

Питание:   от USB-порта

Рабочая температура:   от -20 до +40 С

Температура хранения:   от -40 до +65 С

Габаритные размеры:   225*165*40мм

Масса:  300г.

# Требования безопасности

- Запрещается подключать считыватель к неисправным USB-портам и использовать для подключения нештатные или неисправные кабели

- Запрещается ставить на считыватель посторонние предметы и размещать считыватель вблизи источников тепла, а также в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и материалов

- Запрещается хранение и эксплуатация считывателя вне помещений, а также в местах с повышенной температурой и влажностью воздуха

- Запрещается производить самостоятельную разборку или ремонт считывателя, а также его эксплуатацию при попадании внутрь инородных тел или жидкостей

- При обслуживании изделия запрещается применять жидкие, аэрозольные или абразивные чистящие средства. Рекомендуется использовать слегка влажную мягкую безворсовую ткань.

# Инструкция по подключению

- извлечь считыватель из упаковки и проверить на отсутствие внешних повреждений;

- установить считыватель в удобное для работы место и с помощью штатного кабеля произвести его подключение к порту USB персонального компьютера, на котором установлено штатное ПО Gate-Server-Terminal версии не ниже 1.15.5;

- после подключения на панели считывателя должен включиться индикатор красного цвета.

# Инструкция по настройке и эксплуатации

Данная инструкция описывает последовательность действий оператора при работе системы контроля доступа GATE с настольным считывателем KeyTex-Gate-USB.  Работа с настольным считывателем осуществляется из программы GATE-Terminal.

Подключение

- Установите в ПК диск с ПО Gate-Server-Terminal;

- Подключите считыватель через USB к ПК. Операционная система обнаружит новое устройство;

- Установите драйверы с диска. Для установки драйверов укажите в качестве места поиска папку: <CD диск>:\Драйверы\ GATE-USB_Исп2, Z397 & Z2-USB, Keytex-USB\ Drivers\

Примечание: Если в процессе установки драйверов будет выдано сообщение об отсутствии сертификата Microsoft о протестированной совместимости, следует все равно продолжить установку.

Процедура установки будет произведена дважды, так как сначала производится установка драйвера непосредственно для USB, а затем установка драйвера виртуального COM-порта. После успешной установки драйвера в системе появится новый виртуальный COM-порт.

- Чтобы настроить программу на работу со считывателем необходимо определить номер этого COM-порта. Для этого:

- Нажмите «Пуск» - «Выполнить…». (или нажмите сочетание клавиш Win + R);

- В открывшемся окне наберите «devmgmt.msc» и нажмите кнопку «ОК»;

- В появившемся окне Диспетчера устройств разверните группу «Порты (COM и LPT)»;

- В раскрытой группе найдите устройство «GATE-KeyTex USB Reader [Serial Port]» 
и определите номер COM-порта.

Настройка

Для выполнения настроек настольного считывателя в программе GATE (GATE-Terminal) выполните команду меню «Настройки» - «Настройки настольного считывателя»:

Нажмите кнопку «KeyTex».

Выберите COM-порт, к которому подключен считыватель.

Чтение номеров ключей (карт).

Чтение номеров ключей производится в окне редактирования пользователя (команда меню «Конфигурация» - «Пользователи» - «Изменить» или «Добавить»):

Расположите RFID-метку в области видимости считывателя KeyTex-Gate-USB, затем нажмите кнопку . Номер метки отобразится в поле «Номер ключа».

Примечание: после успешного чтения номера ключа в поле «Тип ключа» будет автоматически установлено значение «карта Wiegand».

# Комплект поставки

- Считыватель KeyTex-Gate-USB KT-UHF-H-02 		(1)

- Кабель USB 							(1)

- Паспорт и инструкция по эксплуатации 			(1)

# Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия Настольный считыватель KeyTex-Gate-USB KT-UHF-H-02  требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Производителя или в сертифицированных сервисных центрах Производителя. Производитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его аналогичным исправным. Срок ремонта определяется Производителем при сдаче изделия в ремонт.

Кроме гарантий, указанных выше, Производитель не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с программным обеспечением или с изделиями, произведёнными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не

предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие. Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным Производителем. Данное изделие относится к технически сложным товарам, поэтому Производитель не принимает обратно исправное изделие, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю. Если в результате проведённой Производителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, и изделие будет признано исправным, то на Покупателя ложится обязанность оплаты расходов Изготовителя на экспертизу.

Сроки гарантийных обязательств

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с даты продажи, если иное не оговорено в договоре с Покупателем на поставку изделия.

Ответственность по гарантии

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с

использованием или невозможностью использования изделий и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе программного обеспечения.

Условия предоставления гарантийных обязательств

Гарантия действительна на территории Российской Федерации.

Гарантийные обязательства поставщика не смогут быть исполнены, если Клиент не предоставит при обращении к поставщику или уполномоченному сервисному центру неисправное оборудование, а так же гарантийный талон без каких-либо исправлений с наименованием модели оборудования, серийным номером, датой продажи  и печатью изготовителя.

Гарантия не распространяется на изделия имеющие механические повреждения корпуса, следы постороннего вмешательства или ремонта,  а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей, инородных предметов и т.д.).

# Гарантийный талон

считывателя KT-UHF-H-02

Серийный номер: _____________________

Фирма-продавец:  __________________________________________________

Адрес фирмы-продавца: _____________________________________________

Телефон, факс фирмы-продавца: ______________________________________

Дата продажи: _______________________________________

Печать: