# ООО   НПКФ

КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС

390023  г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

E-mail: info@kssr.ru, http://www.kssr.ru

## КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  КС-4

## ПАСПОРТ

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1.Коробка соединительная КС-4 (в дальнейшем  - коробка) предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположены 4 металлических контакта. Провода шлейфа зажимаются между контактами и гайками с помощью 8 винтов Ø 3 мм. Основание закрывается  крышкой, которая крепится к нему с помощью винта самонарезающего.

Ø 3,5

42                                 20                                    32

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры

1.2. Ток через контакты коробки – не более 0,5 А.

1.3. Напряжение, подаваемое на контакты коробки  - не более 36 В.

1.4. Переходное сопротивление двух контактов – не более 0,1 Ом.

1.5. Количество коммутируемых цепей – 4.

1.6. Количество точек присоединения проводов – 8.

1.7. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями

коробки – не менее 20 МОм.

1.8. Масса коробки – не более 25 г.

# ООО   НПКФ

КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС

390023  г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

E-mail: info@kssr.ru, http://www.kssr.ru

## КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4

## ПАСПОРТ

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1. Коробка соединительная КС-4 (в дальнейшем  - коробка) предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри  которого расположены 4 металлических контакта. Провода шлейфа зажимаются между контактами и гайками с помощью 8 винтов Ø 3 мм. Основание закрывается крышкой, которая крепится к нему с помощью винта самонарезающего.

Ø 3,5

42                              20                                      32

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры

1.2. Ток через контакты коробки – не более 0,5 А.

1.3. Напряжение, подаваемое на контакты коробки  - не более 36 В.

1.4. Переходное сопротивление двух контактов – не более 0,1 Ом.

1.5. Количество коммутируемых цепей – 4.

1.6. Количество точек присоединения проводов – 8.

1.7. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями

коробки – не менее 20 МОм.

1.8. Масса коробки – не более 25 г.

1.9. Допустимая пониженная и повышенная температуры – минус 50º С, + 50º С.

1.10. Относительная влажность 98% при температуре +35º С без конденсации влаги.

1.11. Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

2.СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

2.1. Драгоценных металлов не содержится.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-

технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и других систем связи.

3.2. Основание коробки крепится на выбранном месте с помощью четырех шурупов. Провода, подсоединяемые к контактам коробки, должны быть предварительно обесточены.

3.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150.

4.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли,

паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию контактов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям технических условий ФИАК.648212.007 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода коробки в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Партия коробок соединительных КС-4

в количестве                           шт. соответствует техническим условиям    ФИАК.648212.007 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                 Дата выпуска _______________

Штамп ОТК

1.9. Допустимая пониженная и повышенная температуры – минус 50º С, + 50º С.

1.10. Относительная влажность 98% при температуре +35º С без конденсации влаги.

1.11. Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

2.СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

2.1. Драгоценных металлов не содержится.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-

технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и других систем связи.

3.2. Основание коробки крепится на выбранном месте с помощью четырех шурупов. Провода, подсоединяемые к контактам коробки, должны быть предварительно обесточены.

3.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150.

4.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли,

паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию контактов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям технических условий ФИАК.648212.007 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и хранения.

5.2.  Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода коробки в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Партия коробок  соединительных КС-4

в количестве                           шт. соответствует техническим условиям        ФИАК.648212.007 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                 Дата выпуска _______________

Штамп ОТК

# Text boxes

32

42

42

32