# ООО   НПКФ

КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС

390023  г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

E-mail: info@kssr.ru, http://www.kssr.ru

## КОРОБКА  СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

## ПАСПОРТ

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1.Коробка соединительная  КС-5   (в дальнейшем  - коробка ) предназначена

для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для

монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

Коробка конструктивно состоит из основания, на котором закреплены

5 неподвижных  металлических контактов и 10 подвижных прямоугольных

контактов. Провода шлейфа зажимаются между неподвижными и подвижными

контактами с помощью 10-ти винтов 4 мм. Основание закрывается крышкой,

которая крепится к нему с помощью самореза.

Габаритные и присоединительные размеры.

44    15

22

58

67

1.2. Ток через контакты коробки – не более 0,5 А.

1.3. Напряжение, подаваемое на контакты коробки  - не более 80 В.

1.4. Переходное сопротивление двух контактов – не более 0,1 Ом.

1.5. Количество коммутируемых цепей – 5.

1.6. Количество точек присоединения проводов– 10.

1.7. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями

коробки – не менее 20 МОм.

1.8. Масса коробки – не более 45 г.

1.9. Диаметр крепежных отверстий – 4 мм.

1.10. Допустимая пониженная и повышенная температуры – минус 50º С, +50º С.

1.11. Относительная влажность 98% при температуре 35º С без конденсации  влаги.

1.12. Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

2.СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

2.1. Драгоценных металлов не содержится.

3.УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-

технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и других систем связи.

3.2. Основание коробки крепится на выбранном месте с помощью двух шурупов. Провода, подсоединяемые к контактам коробки, должны быть предварительно обесточены.

3.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Хранение коробки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150.

4.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли,

паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию контактов.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям технических условий ФИАК.687222.003 ТУ в течение 5 лет при соблюдении потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Партия коробок соединительных КС-5  в количестве                           шт.

соответствует техническим условиям ФИАК.687222.003 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                 Дата выпуска _______________

Штамп ОТК