Паспорт

Пульт звукового вещания "Тромбон  - ПЗВ-1".

1. Общие положения.

Пульт звукового вещания «Тромбон – ПЗВ-1» предназначен для работы в составе малых локальных радиотрансляционных узлов.

2. Технические характеристики.

| Рабочий диапазон частот радиоприёмника...................................................................................................................... | 87,5–108мГц |
| --- | --- |
| Чувствительность радиоприёмника не хуже.................................................................................................................... | 10мкв |
| Объём памяти принимаемых фиксированных радиостанций........................................................................................ | 38 |
| Формат воспроизводимых файлов с SD, USB носителей............................................................................................... | МР3 |
| Номинальное выходное напряжение линейного небалансного выхода........................................................................ | 0,2 В |
| Выходное сопротивление линейного небалансного выхода.......................................................................................... | 2 кОм |
| Номинальное выходное напряжение линейного балансного выхода............................................................................ | 2,2 В |
| Выходное сопротивление линейного небалансного выхода.......................................................................................... | 1 кОм |
| Чувствительность небалансного стерео линейного входа «AUX»................................................................................ | 0,26 В |
| Входное сопротивление небалансного стерео линейного входа «AUX»...................................................................... | 10 кОм |
| Номинальный диапазон воспроизводимых небалансного выхода................................................................................ | 80-16 000Гц |
| Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более.............................................................................. | 3 Дб |
| Потребляемая мощность.................................................................................................................................................... | 10Вт |
| Напряжение питания.......................................................................................................................................................... | = 24В / 0,3А |
| Выходное напряжение источника постоянного тока...................................................................................................... | =12В / 0,2 А |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более............................................................................................... | 280х145х85 |
| Вес не более......................................................................................................................................................................... | 3кГ |

3. Комплект поставки.

Пульт звукового вещания одноканальный «Тромбон – ПЗВ-1»......................................................................................1 шт.

Сетевой адаптер ~220 / =24В 0,25А.....................................................................................................................................1 шт.

Микрофон...............................................................................................................................................................................1 шт.

Инструкция по эксплуатации...............................................................................................................................................1 шт.

Паспорт...................................................................................................................................................................................1 шт.

Упаковка.................................................................................................................................................................................1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Пульт звукового вещания "Тромбон  - ПЗВ-1", серийный номер ___________ дата изготовления ____________ признан годным к эксплуатации.

____________  штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта звукового вещания "Тромбон  - ПЗВ-1" всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта звукового вещания составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт звукового вещания за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Пульта звукового вещания потребителем не допускается. Доставка Пульта звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

-	выхода Пульта звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;

-	при обнаружении механических дефектов;

-	самостоятельного  ремонта Пульта звукового вещания потребителем  без  письменного  согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ  «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А

Тел. (4912) 29-68-41, info@trombon.org, www.trombon.org

М.П.