Паспорт

Пульт звукового вещания "Тромбон  - ПЗВ-4".

1. Общие положения.

Пульт звукового вещания «Тромбон – ПЗВ-4» предназначен для работы в составе малых локальных радиотрансляционных узлов.

2. Технические характеристики.

| Количество радиоприёмников............................................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| Количество USB входов......................................................................................................................................... | 4 |
| Количество входов для SD карт............................................................................................................................ | 4 |
| Количество линейных входов AUX...................................................................................................................... | 4 |
| Микрофонный вход с микрофоном....................................................................................................................... | 1 |
| Вход тревоги управление....................................................................................................................................... | 1 |
| Вход тревоги звук небалансный............................................................................................................................ | 1 |
| Антенный вход........................................................................................................................................................ | 1 |
| Количество балансных линейных выходов.......................................................................................................... | 4 |
| Количество не балансных линейных выходов..................................................................................................... | 4 |
| Переключатель выбора источника звука для линейных выходов..................................................................... | 4 |
| Мониторный громкоговоритель с переключателем выбора источника звука................................................. | 1 |
| Регулятор уровня выходных сигналов балансного и не балансного выходов................................................. | 4 |
| Рабочий диапазон частот радиоприёмников........................................................................................................ | 87,5–108мГц |
| Чувствительность радиоприёмников не хуже..................................................................................................... | 10мкв |
| Объём памяти принимаемых фиксированных радиостанций............................................................................ | 38 |
| Формат воспроизводимых файлов с SD, USB носителей................................................................................... | МР3 |
| Номинальное выходное напряжение линейных небалансных выходов........................................................... | 0,2 В |
| Выходное сопротивление линейных небалансных выходов.............................................................................. | 2 кОм |
| Номинальное выходное напряжение линейных балансных выходов............................................................... | 2,2 В |
| Выходное сопротивление линейных небалансных выходов.............................................................................. | 1 кОм |
| Чувствительность небалансных стерео линейных входов «AUX».................................................................... | 0,26 В |
| Входное сопротивление небалансных стерео линейных входов «AUX»......................................................... | 10 кОм |
| Чувствительность входа тревоги........................................................................................................................... | 0,26 В |
| Входное сопротивление входа тревоги................................................................................................................ | 10 кОм |
| Напряжение и ток управления входа тревоги...................................................................................................... | 24 В / 0,05А |
| Номинальный диапазон частот небалансных выходов....................................................................................... | 80-16 000Гц |
| Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более.................................................................. | 3 Дб |
| Потребляемая мощность........................................................................................................................................ | 17Вт |
| Напряжение питания.............................................................................................................................................. | = 24В / 0,3А |
| Выходное напряжение источника постоянного тока.......................................................................................... | =12В / 0,2 А |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более.................................................................................. | 520х145х85 |
| Вес не более............................................................................................................................................................. | 3кГ |

3. Комплект поставки.

Пульт звукового вещания одноканальный «Тромбон – ПЗВ-4»......................................................................................1 шт.

Сетевой адаптер ~220 / =24В 0,25А.....................................................................................................................................1 шт.

Микрофон...............................................................................................................................................................................1 шт.

Инструкция по эксплуатации...............................................................................................................................................1 шт.

Паспорт...................................................................................................................................................................................1 шт.

Упаковка.................................................................................................................................................................................1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Пульт звукового вещания "Тромбон  - ПЗВ-4", серийный номер ___________ дата изготовления ____________ признан годным к эксплуатации.

____________  штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта звукового вещания "Тромбон  - ПЗВ-4" всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта звукового вещания составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт звукового вещания за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Пульта звукового вещания потребителем не допускается. Доставка Пульта звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

-	выхода Пульта звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;

-	при обнаружении механических дефектов;

-	самостоятельного  ремонта Пульта звукового вещания потребителем  без  письменного  согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ  «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А

Тел. (4912) 29-68-41, info@trombon.org, www.trombon.org

М.П.