УСТРОЙСТВА ОКОНЕЧНЫЕ  УО-1Р,  УО-1/1Р

СИСТЕМЫ  ПЕРЕДАЧИ  ИЗВЕЩЕНИЙ

"Фобос-3"

Этикетка

УО-1Р	     УО-1/1Р        АЦДР.425632.001 ЭТ

# 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Устройства оконечные УО-1Р, УО-1/1Р системы передачи извещений СПИ "Фобос-3" (в дальнейшем – УО) предназначены для   централизованной охраны магазинов, касс, аптек, учреждений и других объектов, а также квартир граждан от несанкционированных  проникновений  и   пожаров   путем   контроля состояния   шлейфа сигнализации (ШС) и  выдачи  извещений  на   пульт   централизованного наблюдения  (ПЦН) о  нарушении  ШС с помощью сигнала частотой 18 кГц по абонентской телефонной линии связи путем ее частотного уплотнения, управления световым индикатором, а также выносным световым индикатором в цепи контроля наряда (ЦКН).

УО   рассчитано   на  работу в составе СПИ "Фобос-3", "Фобос-Тр".

Отличие исполнений  состоит в том, что питание УО-1Р осуществляется как от сети переменного тока, так и от источника  питания  постоянного  тока,  а  питание  УО-1/1Р  осуществляется  только  от  источника  питания  постоянного  тока. (Отсутствует силовой трансформатор).

1.2 Основные технические данные

- Количество шлейфов сигнализации - 1

- Напряжение в ШС ( 12 В

- Напряжение питания   –  220 В (от 187 до 242 В) 50 Гц    (только для УО-1Р)

или  12 В  (от 11,0 до 14,2 В)

- Мощность, потребляемая от сети переменного тока ( не более 2 В(А

(только для УО-1Р)

- Ток, потребляемый от источника постоянного тока  ( не более 50 мА

- Рабочий диапазон температур  (  от минус 30  до  +50 (С

- "Ручная" (по звонку на ПЦН) тактика постановки/снятия с охраны

- Защита от подмены устройства

- Встроенный световой индикатор состояния шлейфа сигнализации и напряжения питания

- Выносной световой индикатор (светодиод) состояния сигнализации в цепи контроля наряда (ЦКН)

- Контроль напряжения питания

| 1.3 Комплектность Устройство оконечное УО-1Р (УО-1/1Р) системы передачи извещений "Фобос-3" | - 1 шт. |
| --- | --- |
| Резистор С2-33Н-0,5-8,2 кОм ± 5% ОЖО.467.173 ТУ | - 1 шт. |
| Шуруп 1-3х25.016 ГОСТ1144-80 с дюбелем | - 3 шт. |
| Устройства оконечные УО-1Р, УО-1/1Р системы передачи извещений "Фобос-3". Этикетка | - 1 экз. |
| Устройства оконечные УО-1Р, УО-1/1Р системы передачи извещений "Фобос-3". Руководство по эксплуатации (поставляется по отдельному заказу) | - 1 экз. |

#### 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Схема электрическая подключения  УО-1Р, УО-1/1Р при эксплуатации

Разметка для крепления УО-1Р, УО-1/1Р к стене

Использование изделия

Сдача объекта под охрану  производится в следующем порядке:

1) закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели, при этом светодиод "ШС" на УО должен светиться ровным светом (дежурный режим);

2) позвонить на ПЦН и указать номер объекта, который сдается под охрану.

3) выйти с объекта, закрыть входную дверь и убедиться, что  светодиод  в цепи контроля наряда (при замкнутом переключателе НАРЯД) светится ровным светом (дежурный режим);

4) для того , чтобы убедиться в том, что объект взялся под охрану можно позвонить на ПЦН.

Снятие  объекта  с  охраны  при  вскрытии  помещения производится  в следующем порядке:

1) открыть входную дверь, при этом световой индикатор "ШС" должен  перейти в мигающий режим работы (режим "Тревога");

2) в течение 3 минут  после открытия двери позвонить на ПЦО и указать номер объекта, снимаемого с охраны.

Тревога на объекте:

1) если в течение 3 минут после входа на объект он не был снят с охраны, то на ПЦН регистрируется "Тревога", и на объект высылается группа задержания;

2) по прибытии на объект группа размыкает переключатель НАРЯД, и на ПЦН передается сообщение о ее прибытии.

Таблица 1 - Извещения формируемые  УО в различных режимах работы

| Режимы работы УО и состояние ШС | Индикаторы | Извещения на СПИ "Фобос-3", "Фобос-Тр" |
| --- | --- | --- |
|  | "ШС" | ЦКН (при замыкании переключателя НАРЯД) |  |
| Дежурный режим (ШС в норме) | Напряжение питания в норме | Светится ровным светом | Светится ровным светом | "Норма ШС" |
|  | Напряжение питания понижено | Короткие вспышки с частотой 1 Гц, скважность 8 | Короткие вспышки с частотой 1 Гц, скважность 8 | "Норма ШС" |
| Режим "Тревога" (ШС нарушен) | Напряжение питания в норме | Мигает с частотой 1 Гц, скважность 2 | Мигает с частотой 1 Гц, скважность 2 | "Тревога ШС" |
|  | Напряжение питания понижено | Мигает с частотой 1 Гц, скважность 2 | Мигает с частотой 1 Гц, скважность 2 | "Тревога ШС" |
| Примечания 1 Индикатор мигает до момента восстановления нормального состояния ШС, а затем включается в непрерывном режиме. 2 Извещения на СПИ "Фобос-3", "Фобос-Тр" передаются все время, пока УО находится в тревожном режиме, но не менее 30 с. 3 Извещение о прибытии наряда передается на СПИ после размыкания контактов переключателя ЦКН во всех режимах работы УО в течение не менее чем (30±5) с. |

3 Свидетельство о приемке и упаковывании

Устройство оконечное соответствует требованиям АЦДР.425632.001 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован ОАО "Радий"

| Обозначение | Наименование изделия | Заводской номер | Упаковщик | Месяц год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЦДР.425632.001 | УО-1Р СПИ "Фобос-3" |  |  |  |
| АЦДР.425632.001-01 | УО-1Р/1 СПИ "Фобос-3" |  |  |  |

4 Гарантии изготовителя

4.1 Средний срок службы УО не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок - 18 месяцев со дня ввода УО в эксплуатацию, но не более

24 месяцев со дня выпуска заводом –изготовителем.

4.3 Рекламации направлять по адресу: 456830, Челябинская область, г.Касли,

ул. Советская, д. 28. ОАО “Радий”,

тел.: (351-49) 2-22-70, (доп) 5-71,факс: (351-49) 2-21-32

E-mail: info@radiy.ru http://www.radiy.ru

5. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

Устройства оконечные УО-1Р, УО-1/1Р системы передачи извещений «Фобос-3» соответствуют требованиям государственных стандартов и имеют:

─ сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021 В00390

от 8.02.2005г, выданный органом по сертификации в области пожарной

безопасности  ГУ «ГСА  ОПС»  ГУВО МВД РОССИИ.

143903 Московская обл., Балашихинский р-он.  пос. ВНИИПО, 12

2005 г., апрель, тип. ОАО «Радий», г. Касли, тел. 2-22-70, 2-22-79  зак. 524

# Text boxes

9

18

14

51

ОП 021